## Slide 1: Работы по системе управления Бустера, статус и планы
Е. Горбачев от коллектива

## Slide 2: Корректоры орбиты
Борьба с возбуждением источников на низких токах – последовательно включенная пара встречно-параллельных мощных диодов на радиаторе.

## Slide 3: Корректоры орбиты
Добавлены источники для управления 16 мультипольными корректорами (2 косых квадруполя+ 2 прямых секступоля на квадрант).
Исправлены многочисленные ошибки:
  Был установлен неправильный протокол связи RS-485 4-wire на 3 квадранте
  Перепутаны адреса источников на 1 квадранте
  Перепутаны силовые кабели 1S1H и 1S1V
  Перепутанная полярность у трех вертикальных корректоров: 1S3V, 3S1V и 4S6V
  Перепутанные кабели измерений в мультипольных корректорах 1, уставок 4 квадранта
Улучшения в программном обеспечении:
  Tango устройства NIDAQmxAIVisual и NIDAQmxAOVisual: дают возможность чтения и записи отдельных каналов ЦАП/АЦП, а так-же отслеживают изменение длительности цикла главного магнитного поля Бустера, и автоматически синхронизируют с ним количество сэмплов.
  Устройства CorrectorDS являются программным отображением корректирующего магнитов. Они отображают состояние, статус источника, измеренный и установленный ток, а так-же представляют простые команды для установки статического или динамического тока.
  Улучшена стабильность ПО при перестройке цикла

## Slide 4: Система синхронизации
Передача событий многократной инжекции через MRF в виде событий, их привязка к фазе ВЧ. 5 серий для реализации гибкой настройки системы инжекции в бустер и диагностики пучка.
Обход выяснившихся багов и ограничений MRF.
Планы: настройка выводного кикера из Бустера через MRF:
события конфигурации и выполнения процедуры PhaseAlignment на llrf Бустера и Нуклотрона, событие вывода пучка для кикера.

## Slide 5: Система диагностики пучка
Новые программные реализации для переконфигурируемых дигитайзеров NI для поддержки многократной инжекции:
Прошивка ПЛИС на Labview FPGA/VHDL – реализация различных схем синхронизации, DSP (децимация, фильтрация, FFT). Набор данных в буфер DRAM.
Танго устройство интерфейса к ПЛИС – настройка каналов, импеданса, antialiasing filters, триггеров, частоты дискретизации, количество окон, сэмплов. Сбор данных из буфера DRAM на плате в память контроллера через DMA.
Танго устройство(-а) для раздачи набранных данных клиентам. Данные делятся между клиентами без копирования и уничтожаются при отсутствии пользователей – принципиальное отличие от предыдущей реализации, значительно более быстрое и эффективное в потреблении памяти.
Дигитайзеры задействованы в измерении тока с FCT, ВЧ, амплитуды ВЧ, делителей с инфлекторных пластин. Сигналы запуска (первая инжекция, инжекционная серия) поступают через события MRF от инжектора.

## Slide 6: Новая система питания ИП3 для многооборотной инжекции
Новая схема запитки инфлекторных платин ИП3 (ранее была импульсная зарядка пластины):
Одновременная зарядка пластин кикера за время 100 мс от постоянного высоковольтного источника питания.
Индивидуальная разрядка пластин при помощи тиратронов. Длительность ударного импульса регулируется изменением времени задержки между запусками тиратронов.

## Slide 7: Измерение частоты бетатронных колебаний (Q-meter)
Использование системы инжекции ИП3 для раскачки пучка единичным ударом:
Проблема - медленное уменьшение заряда пластин после инжекции.

## Slide 8: Измерение частоты бетатронных колебаний (Q-meter)
Установка дополнительных резисторов на выход источника для стекания заряда с конденсаторов фильтра:
Без резисторов
Один резистор 100М
Два резистора

## Slide 9: Циклозадающая аппаратура
Задание части цикла (начальная стадия ускорения) таблицей в зависимости от напряжения ВЧ.
Проблемы:
Невозможность для клиентского приложения оценить корректность заданных данных.
Есть вероятность недоступности расчетной программы таблицы поля.
Решения/Планы:
Более строгие проверки реализуемости цикла, доступ программы задания цикла к рассчитанным данным программы ВЧ.
Реализация ядра алгоритма расчета в виде танго устройства, которое можно разместить а виртуальной машине в кластере СУ.

## Slide 10: Клиентские приложения
Приложения управления инжекцией
Внедрена авторизация приложений через JINR SSO или локальные учетные записи.

## Slide 11: Клиентские приложения
Приложения управления измерения орбиты

## Slide 12: Клиентские приложения
Приложения настройки q-metra

## Slide 13: Инфраструктура системы управления
Значительные улучшения в производительности кластера при сравнительно небольших вложениях:
Добавление памяти до 256Гб на каждом сервере.
Кластер перешел на новые сетевые коммутаторы, что дало 50Gb/s для распределенного хранилища данных CEPH и 20Gb/s (освободившиеся сетевые платы) для публичного интерфейса вместо 20Gb/s и 2Gbs.
Прямое подключение серверов кластера в технологическую сеть коллайдера, что дает разделение различных систем по подсетям, а также более простая процедура регистрации/модификации сетевых элементов.

## Slide 14: Ближайшие планы
Добавление оцифрованных сигналов разбаланса системы питания Бустера в ЦЗА и архивы.
Настройка сбора данных с пикапов синхронно с ударами раскачки для измерений бетатронных частот в течении цикла.
Интеграция клиентских приложений.
Дальнейшая реализация системы Save-Restore на основе сценариев.

## Slide 15: Спасибо за внимание!