## Slide 1
Докладчик: Четвериков Сергей
Статус и состояние работ по созданию специализированной станции СИЯЭТ (SHINE) для прикладных исследований в области ядерной энергетики на пучках ускорительного комплекса NICA ОИЯИ
Минск 2025

## Slide 2: NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAсility)

## Slide 4: СИЯЭТ - Станция для исследований в области ядерной энергетики
Экспериментальная станция СИЯЭТ представляет собой установку по облучению релятивисткими пучками протонов и легких ионов с энергией 0,3-4,5 ГэВ/нуклон тяжелых мишеней на канале медленного вывода пучков Нуклотрона-М ВП1.5 ГэВ/нуклон. Планируемые на станции исследования являются логическим продолжением работ, проводимых в ЛФВЭ на протяжении 30-40 лет

## Slide 5: Энергия+трансмутация
Трансмутация — это превращение одного химического элемента или изотопа в другой. Поскольку любой элемент (или его изотоп) определяется количеством протонов(и нейтронов) в ядре его атомов, ядерная трансмутация это любой процесс, где это число (массовое или зарядовое) изменяется.
Трансмутация происходит либо с помощью ядерных реакций (в которых внешняя частица реагирует с ядром), либо посредством радиоактивного распада.

## Slide 6
Привлекательность и актуальность изучения возможностей создания ADS-систем обусловлена рядом преимуществ:
решение проблем безопасности эксплуатации таких систем,
возможность дожигания (трансмутации) радиоактивных отходов (минорных актинидов), более коротким, по сравнению с реакторами на быстрых нейтронах, циклом наработки делящихся материалов

## Slide 8: На рисунке представлены результаты моделирования полного числа образовавшихся в мишени нейтронов (слева) и числа делений природного урана (справа), нормированные на один ион пучка, в зависимости от массового числа ионов пучка для набора энергий в диапазоне 0.3-10 ГэВ/нуклон.

## Slide 9: Зона пучкового облучения мишени
Станция пучкового облучения мишени является основным составным элементом станции «СИЯЭТ» для проведения прикладных и фундаментальных исследований в области ядерной энергетики на выведенных пучках ускорительного комплекса NICА и состоит из следующих компонентов:
глубоко-подкритической гомогенной мишени;
ускорителя заряженных частиц: протонов, легких и средний ионов;
оболочки мишени, выполняющую роль поглотителя или отражателя
системы радиационного контроля зоны облучения
системы управления защиты .Облучаемая гомогенная мишень состоит, как показано на рисунке из двух частей:
-центральной части мишени в качестве внешнего источника нейтрона в результате электроядерного механизма;
-Активной части мишени. В зоне пучкового облучения могут быть использованы мишени, показанные в таблице.

## Slide 10: Этапы строительства

## Slide 16: Пучковые системы станции СИЯЭТ
Система диагностики и контроля параметров пучков:
Файберный сцинтилляционный годоскоп
Пропорциональная газовая камера
Секционная ионизационная камера
Сцинтилляционный детектор
Детектор профиля пучка на основе люминофорных плёнок
Блоки усиления, оцифровки и передачи данных в систему сбора и передачи данных Станции
Система позиционирования устройств дистанционного ввода/вывода в пучок
Система низковольтного и высоковольтного питания детекторов и ионизационных камер
Система газового обеспечения работы детекторов

## Slide 17: Тестирование систем позиционирования пучковой диагностики

## Slide 18: Стойка сбора данных

## Slide 19: Многоканальный файберный детектор
Файберный сцинтилляционный годоскоп предназначен для измерения плотности потока пучка ионов при настройке пучка для экспериментов, для измерения временного профиля пучка и контроля стабильности тока пучка во времени, а также для измерения профиля пучка в плоскости, перпендикулярной оси пучка.

## Slide 20: Ионизационная камера
Ионизационная камера предназначена для измерения абсолютной интенсивности выведенного пучка, падающего на мишень, и контроля стабильности положения среднего пучка в процессе облучения

## Slide 21: Сцинтилляционный детектор
Сцинтилляционный детектор предназначен для калибровки ионизационных камер и измерения абсолютной интенсивности от единиц до 107 частиц/с. Также сцинтилляционный детектор используется для измерения временной структуры выведенного пучка в процессе настройки требуемого режима вывода пучка на мишень.

## Slide 22: Сцинтилляционные детекторы на основе ФЭУ-87

## Slide 23: ТПС-тонкопленочные пробойные счетчики

## Slide 24: Система позиционирования больших мишеней

## Slide 26: Системы измерения результатов взаимодействия пучков с мишенями на станции СИЯЭТ

## Slide 27: Система термометрии
Датчики температуры
Подсистема сбора, первичной обработки и передачи данных в подсистему хранения данных
Средства калибровки измерительных каналов
Система термометрии имеет встроенные аппаратные и программные средства для связи с системой синхронизации с целью синхронизации процесса измерений с циклом работы ускорителя Нуклотрон.

## Slide 29: Система измерения результатов облучения на основе активационного анализа
Спектрометр гамма-излучения на основе охлаждаемого ОЧГ детектора
Система охлаждения ОЧГ детектора
Система пассивной защиты ОЧГ детектора
Система прецизионного позиционирования пороговых детекторов с точностью 0,1 мм по вертикали и горизонтали относительно чувствительной области ОЧГ детектора
Набора пороговых детекторов (200 шт.)
Компьютера управления и сбора данных с ОЧГ детектора
Специальное программное обеспечение

## Slide 30: Спектрометр гамма-излучения на основе охлаждаемого ОЧГ детектора
Спектрометр гамма-излучения на основе охлаждаемого ОЧГ детектора предназначен для измерения результатов облучения на основе активационного анализа

## Slide 31
Микроскоп с системой подсветки, позиционирования и перемещения образца
Цифровая камера
Компьютер управления и сбора данных с цифровой камеры
Образцы для трекового анализа
Программное обеспечение для анализа изображений
Система измерения результатов облучения на основе трекового анализа:

## Slide 32: Микроскоп с системой подсветки, позиционирования и перемещения образца

## Slide 33: Заключение
Привлекательность и актуальность СИЯЭТ
Экспериментальное изучения ADS концепции ядерной энергетики
решение проблем безопасности эксплуатации таких систем,
возможность дожигания (трансмутации) радиоактивных отходов (минорных актинидов), более коротким, по сравнению с реакторами на быстрых нейтронах, циклом наработки делящихся материалов
Принимая во внимание успешные эксперименты по облучению урановой мишени "Квинта" на выведенных пучках Нуклотрона ЛФВЭ ОИЯИ в коллаборации "Энергия+Трансмутация", представляется важным продолжить эти эксперименты с пучками протонов и легких ядер в диапазоне энергий 0.5-4 ГэВ/нуклон. Первые эксперименты с пучками углерода указывают на необходимость развития и уточнения моделей для описания экспериментально наблюдаемого усиления жесткой части нейтронного спектра.