## Slide 1: «Программный комплекс реконструкции координат частиц в Большом адронном коллайдере»
Подготовил: студент 4 курса Фоменок Д.В.
Руководитель: заместитель директора ЛИТ Войтишин Н.Н.

## Slide 2: Актуальность
Продолжается второй этап работы Большого адронного коллайдера, который характеризуется более высокой светимостью и множественностью перекрывающихся событий. Это накладывает повышенные требования к каждой из подсистем эксперимента CMS, в том числе к катодно-стриповым камерам.
В условиях большой множественности срабатываний на отдельно взятой плоскости катодно-стриповых камер стриповая координата восстанавливается с плохой точностью (40% от ширины стрипа). Это связанно с тем, что для кластера, состоящего из перекрывающихся сигналов, при вычислении координаты используется обычный алгоритм центра масс.

## Slide 3: Постановка задачи
Цель данной работы – изучение предметной области, определение максимально возможной точности реконструкции, изучение предлагаемых на данный момент альтернативных алгоритмов, их доработка и реализация в программном комплексе совместно с дополнительными компонентами.
Программный комплекс должен реализовывать следующие функции:
‒ создание наборов симулированных данных с заданными характеристиками и импорт данных из сторонних программ;
‒ визуализацию исходных данных и полученных в результате реконструкции кривых;
‒ запуск алгоритмов реконструкции на отдельных случаях и выборках из набора данных;
‒ расчёт точности алгоритмов, построение графиков распределения ошибки;
‒ экспорт полученных данных и формирование отчётности.

## Slide 4: Используемые технологии

## Slide 5: Математическая модель
Распределение заряда на стрипах, возникшее при пролёте одной заряженной частицы, описывается функцией Gatti, которую можно приблизить функцией Гаусса (1), имеющей три параметра: амплитуду A, координату центра и стандартное отклонение σ.
В случае, когда через плоскость детектора пролетело несколько частиц, заряды на стрипах складываются, что позволяет описать итоговый сигнал формулой (2), где n – количество частиц.
В такой постановке задача сводится к определению значений параметров , а также, если возможно и .

## Slide 6: Случаи
Тривиальный случай
Тривиальный случай
Перекрывающиеся сигналы
Сливающиеся сигналы

## Slide 7: Алгоритмы реконструкции
Для разрешения данной задачи предлагаются следующие алгоритмы:
‒ алгоритм первого приближения;
‒ алгоритм прямой оптимизации;
‒ алгоритм на основе вейвлет-преобразования;
‒ алгоритм на основе нейронных сетей Колмогорова-Арнольда.

## Slide 8: Алгоритм первого приближения
Для грубой оценки параметров применяется алгоритм:
находится максимум на дополненной сплайном гистограмме;
выбираются две соседние точки;
производится оценка параметров гауссиана по трём точкам ();
производится вычисление значений полученного гауссиана в точках гистограммы;
полученные значения отнимаются от значений на гистограмме, отрицательные числа заменяются нулём;
если на гистограмме остались значения заряда, существенно большие нуля, то процесс повторяется.
В результате работы алгоритма получается набор начальных приближений для частиц, которые необходимо улучшать другими алгоритмами.

## Slide 9: Алгоритм прямой оптимизации
При подстановке найденного начального приближения параметров в (2), получается гауссова функция, значения которой с некоторой погрешностью равны значениям на гистограмме в соответствующих точках. Чтобы улучшить приближение, можно составить систему уравнений (3), состоящую из уравнений (на каждую из частиц необходимо найти три параметра), решая которую можно получить уточнённые значения параметров.
Полученная система нелинейна и её решение может быть осуществлено методом Ньютона, при этом матрица Якоби может быть выражена в аналитическом виде.

## Slide 10: Алгоритм на основе вейвлет-преобразования
Поскольку входной сигнал подвержен влиянию шумов, применяется метод Wavelet Transform System, по которому производится вейвлет-преобразование гауссовой функции (4) и гистограммы (5), далее полученная система (6) решается методом Ньютона. Начальные приближения находится методом первого приближения.

## Slide 11: Алгоритм на основе нейронных сетей Колмогорова-Арнольда
Нейронные сети Колмогорова-Арнольда (KAN) основаны на теореме Колмогорова-Арнольда: любая непрерывная функция нескольких переменных представима в виде суммы функций одной переменной. Они работают иначе, чем обычные нейронные сети, в некотором смысле являясь их обобщением. Вместо числовых весов они используют функции на связях между нейронами. При этом их тоже можно обучать, настраивая с гораздо большей точностью, чем простые числовые веса.
В данном решении применяется следующая конфигурация KAN:
на входе нейронной сети находятся каналы, соответствующие стрипам, на каждый из которых подаётся значение заряда на стрипе;
присутствует несколько скрытых слоёв;
на выходе находится несколько каналов (в соответствии с количеством частиц, перекрытие сигналов которых разрешается), на которых ожидается значение координаты частицы (или значение за пределами диапазона, если она не обнаружена).

## Slide 12: Предварительные результаты
Некоторые алгоритмы были реализованы, проверены на симулированном наборе данных. Оценка точности работы алгоритмов проводилась на основании вычисления среднего значения и среднеквадратичного значения ошибки определения координаты частицы на наборе данных из 5000 элементов.
Стандартный алгоритм центра масс имеет среднеквадратичное значение ошибки 0.4408.
Алгоритм первого приближения отработал на всех элементах, среднеквадратичное значение ошибки составило 0.3604. Это может говорить о некотором улучшении по сравнению со стандартным алгоритмом.
Алгоритм прямой оптимизации успешно отработал на 879 элементах, в большинстве случаев система уравнений не сошлась при численном решении. Предположительно, это вызвано влиянием шумов в сигналах, исключающих точное равенство. Это говорит о бесперспективности данного алгоритма.
Алгоритм на основе вейвлет-преобразования успешно отработал на 2438 элементах, в остальных случаях система уравнений не сошлась при численном решении. Предположительно, это вызвано влиянием недостаточно точного определения количества частиц и начальных приближений их параметров, избыточной чувствительностью к их точности. На данный момент это говорит в пользу перехода к сетям Колмогорова-Арнольда.
Алгоритм на основе сетей Колмогорова-Арнольда находиться на этапе разработки и тестирования. На данный момент опробовано множество конфигураций сети и методов обучения и получены предварительные результаты, которые говорят о перспективности дальнейшего исследования.

## Slide 13: Вывод
Частично реализованы алгоритмы реконструкции координат частиц, включая реализацию алгоритмов первого приближения, прямой оптимизации и на основе вейвлет-преобразования. Начата работа над алгоритмом на основе нейронных сетей Колмогорова-Арнольда, реализован модуль нейронной сети, проведено обучение сети с разной конфигурацией и её тестирование.
Получены предварительные результаты по точности работы алгоритмов, которые следует проверить и уточнить.
В дальнейшем, в рамках дипломного проекта, планируется доработать решение с нейронными сетями и достичь приемлемой точности

## Slide 14
Спасибо за внимание