## Slide 1
seminva@jinr.ru
Развитие ускорительного комплекса
Лаборатории Ядерных реакций им. Г.Н. Флерова
Руководитель научно-технологического отдела ускорителей
Василий Семин

## Slide 2
DC-280
U-400
U-400M
Mt-25
2
New experimental hall U-400R
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (до 1-го июля)
 | 15065 | 16834 | 16583 | 14405 | 8161
DС-140
Начало пусконаладочных работ
конец 2025
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
U-400 | 6240 | 6571 | 6595 | 6302 | 3389
U-400M | 0 | 0 | 0 | 3993 | 2331
DC-280 | 5357 | 6037 | 6182 | 4050 | 2129
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 3
Cyclotron DC-280
Year | Total work time | Ions
2018 | First Beam | 84Kr
2019 | 3377 | 12C, 40Ar, 48 Ca, 84Kr
2020 | 3705 | 40Ar, 48 Ca, 48Ti
2021 | 5357 | 48 Ca, 48Ti , 52Cr
2022 | 6037 | 40Ar, 48Ca, 48Ti , 52,54Cr
2023 | 6182 | 26Mg, 40Ar, 48Ca, 48Ti , 52,54Cr, 56Fe
2024 | 3993 | 48Ca, 40Ar, 50Ti, 54Cr
2025 | 2331 | 48Ca, 40Ar, 50Ti
4

## Slide 4
Efficiency of acceleration on DC-280
48Са10+
4
Cyclotron DC-280
Ion | Energy (MeV) | Intensity (pµA) |  |  |  |  | Efficiency (%) |  |  |  | 
 |  | Axial injection system |  | Cyclotron |  | Transport Channel |  |  |  |  | 
 |  | after separation | before injection | R=400 mm | R= 1770 mm |  | Axial injection system | capture | Cyclotron | Extraction | Total
48Ca10+ | 240 | 1,2 | 1,15 | 0,86 | 0,80 | 0,53 | 96% | 75% | 93% | 67% | 45%
48Ca+10 | 240 | 9 | 8,07 | 5,58 | 5,1 | 4,7 | 90% | 69% | 91% | 91% | 50%
48Ca10+ | 240 | 20 | 17,6 | 12,4 | 11 | 7,7 | 87% | 70% | 88% | 71% | 38%
48Ca10+ | 238 | 21,3 | 17,8 | 12,1 | 11 | 8,4 | 84% | 68% | 91% | 76% | 39%
48Ti9+ | 265 | 4,83 | 3,93 | 2,79 | 2,47 | 2,13 | 81% | 71% | 88% | 86% | 44%
52Cr10+ | 250 | 6,3 | 5,2 | 3,56 | 3,23 | 2,62 | 83% | 69% | 91% | 81% | 42%
54Cr10+ | 270 | 5,9 | 5 | 3,7 | 3,2 | 2,54 | 85% | 73% | 87% | 79% | 43%
56Fe10+ | 270 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 90% | 77% | 97% | 82% | 55%
48Ti9+ from
(CH3)5C5Ti(CH3)3
52Сr10+ from
Cr(C5H5)2
Spectrum from DECRIS-PM in optimal regime
Chart: 48Ti9+
| IFC1 | IFC2 | IFC3 | RP2_263 | RP2_300 | RP2_400 | RP2_500 | RP2_600 | RP2_700 | RP2_800 | RP2_900 | RP2_1000 | RP2_1100 | RP2_1200 | RP2_1300 | RP2_1400 | RP2_1500 | RP2_1600 | RP2_1700 | RP2_1770 | T0FC2
Iecr=5.07 puA; P=300W; I=1.66 puA | 1 | 0.93704 | 0.81062 | 0.54858 | 0.53659 | 0.52714 | 0.51778 | 0.51463 | 0.51406 | 0.49824 | 0.491 | 0.48772 | 0.48412 | 0.47998 | 0.47503 | 0.46994 | 0.46271 | 0.43692 | 0.42609 | 0.41436 | 0.32661
Iecr=4.83 puA; P=242W; I=2.13 puA | 1 | 0.92048 | 0.81292 | 0.59289 | 0.58273 | 0.57765 | 0.57482 | 0.57174 | 0.57201 | 0.56056 | 0.55686 | 0.55647 | 0.55477 | 0.55342 | 0.5527 | 0.54951 | 0.54753 | 0.5264 | 0.51751 | 0.51022 | 0.44003
Iecr=4.74 puA; P=198W; I=2.12 puA | 1 | 0.9595 | 0.86111 | 0.64673 | 0.63956 | 0.63242 | 0.6274 | 0.62628 | 0.62443 | 0.61562 | 0.61227 | 0.61056 | 0.60951 | 0.60806 | 0.60597 | 0.60415 | 0.59862 | 0.58637 | 0.5644 | 0.5555 | 0.44682
Chart: 52Cr10+
| IFC1 | IFC2 | IFC3 | RP2_263 | RP2_300 | RP2_400 | RP2_500 | RP2_600 | RP2_700 | RP2_800 | RP2_900 | RP2_1000 | RP2_1100 | RP2_1200 | RP2_1300 | RP2_1400 | RP2_1500 | RP2_1600 | RP2_1700 | RP2_1770 | T0FC2
Iecr=2.5 puA; P=130 W; I=0.9 puA | 1 | 0.77326 | 0.73013 | 0.56367 | 0.5537 | 0.53651 | 0.54052 | 0.54052 | 0.53534 | 0.52615 | 0.52215 | 0.51218 | 0.52054 | 0.51897 | 0.51976 | 0.51658 | 0.51536 | 0.501 | 0.50022 | 0.48625 | 0.37237
Iecr=5.3 puA; P=280 W; I=2.1 puA | 1 | 0.858 | 0.80886 | 0.55697 | 0.54034 | 0.52371 | 0.50613 | 0.51148 | 0.50956 | 0.50708 | 0.50669 | 0.50613 | 0.50783 | 0.50344 | 0.48223 | 0.47191 | 0.4612 | 0.46656 | 0.46387 | 0.46464 | 0.39283
Iecr=6.3 puA; P=172 W; I=2.6 puA | 1 | 0.90665 | 0.82911 | 0.59968 | 0.57437 | 0.56329 | 0.53956 | 0.54589 | 0.54272 | 0.54589 | 0.53956 | 0.5269 | 0.53639 | 0.53956 | 0.53481 | 0.53006 | 0.52848 | 0.48892 | 0.51266 | 0.51108 | 0.41456
Iecr=7.0p uA; P=235 W; I=2.33 puA | 1 | 0.828 | 0.73535 | 0.4925 | 0.48441 | 0.47113 | 0.4658 | 0.46638 | 0.46594 | 0.46552 | 0.46479 | 0.4645 | 0.46552 | 0.46162 | 0.45381 | 0.44214 | 0.43796 | 0.44011 | 0.43074 | 0.43866 | 0.33051
Chart: 48Ca10+
| IFC1 | IFC2 | IFC3 | RP2_263 | RP2_300 | RP2_400 | RP2_500 | RP2_600 | RP2_700 | RP2_800 | RP2_900 | RP2_1000 | RP2_1100 | RP2_1200 | RP2_1300 | RP2_1400 | RP2_1500 | RP2_1600 | RP2_1700 | RP2_1770 | T0FC2
Iecr= 1.2 puA, I=0.53 puA | 0.99066 | 1 | 0.96265 | 0.74921 | 0.73495 | 0.72061 | 0.71594 | 0.71544 | 0.71336 | 0.71419 | 0.71419 | 0.71336 | 0.71352 | 0.71319 | 0.71152 | 0.71027 | 0.70977 | 0.70744 | 0.69401 | 0.6705 | 0.48841
Iecr=20.4 puA, I=7.7 puA | 1 | 0.94633 | 0.86628 | 0.62619 | 0.6204 | 0.6107 | 0.59885 | 0.5961 | 0.59185 | 0.58046 | 0.57641 | 0.5792 | 0.57541 | 0.57536 | 0.57466 | 0.57391 | 0.57571 | 0.56966 | 0.55331 | 0.53998 | 0.37985
Iecr=21.9 puA, I=8.4 puA | 1 | 0.94884 | 0.83676 | 0.5865 | 0.57759 | 0.57222 | 0.57122 | 0.57028 | 0.56908 | 0.56133 | 0.55961 | 0.55907 | 0.55888 | 0.5584 | 0.55825 | 0.55683 | 0.5568 | 0.55406 | 0.53283 | 0.52665 | 0.37761

## Slide 5
242Pu+50Ti → 292Lv
Iion ⁓ 2 pµA
Е=305 ± 0,7 Mev
Время замены вещества и настройки ускорителя составляет 4-5 часов Частота замены вещества – 1 раз в 2-3 недели, в зависимости от заправки контейнера
5
Cyclotron DC-280

## Slide 6
60 µЗв/час
30 µЗв/час
27 µЗв/час
Активность элементов дефлектора при работе ускорителя на 50Ti9+ на интенсивности 2pµA
Частота замены дефлектора: 2-3 раза в год
Время замены с учетом откачки камеры циклотрона – 24 часа
Частота замены банчера: 3-4 раза в год
Время замены банчера с учетом откачки участка аксиальной инжекции – 3-4 часа (можно совместить с заменой вещества)
6
Оптимизация конструкций обслуживаемых узлов
Cyclotron DC-280

## Slide 7
Планы развития:
Доработка Flat-Top системы
Отработка новых методов получения ионов
Развитие систем диагностики
Cyclotron DC-280
Доработки:
Работы по оптимизации расхода 48Ca
On-line контроль интенсивности пучка
Доработка системы охлаждения ламп ВЧ генераторов
Перевод ВЧ генераторов с 3CW40000A7 на 3CW30000E7
Оптимизация конструкций обслуживаемых узлов

## Slide 8
DC-280
U-400
U-400M
Mt-25
8
New experimental hall U-400R
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (до 1-го июля)
 | 15065 | 16834 | 16583 | 14405 | 8161
DС-140
Начало пусконаладочных работ
конец 2025
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
U-400 | 6240 | 6571 | 6595 | 6302 | 3389
U-400M | 0 | 0 | 0 | 3993 | 2331
DC-280 | 5357 | 6037 | 6182 | 4050 | 2129
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 9
30.01.23
Модернизация У-400М (МЦ-400)
15.01.24
Модернизация
У-400М
2020-2025

## Slide 10
U-300 Cyclotron
1960 - 1989
U-300U-400M
1989 - 1991
Modernization U-400M
2020 - 2025

## Slide 11: Модернизация У-400М (МЦ-400)
Системы | Список запланированных работ
Аксиальная инжекция | Замена «теплого» ECR источника DECRIS-2 → DECRIS-2M
Магнитная система циклотрона | Замена катушек основного магнита (ГКМП)
 | Магнитные измерения
 | Коррекция магнитного поля (компенсация первой гармоник, установка долинных шиммов)
 | Восстановление корректирующих катушек
Ускоряющая система | Замена системы перемещения и контактных групп закорачивающих пластин резонаторов
 | Новая система автоподстройки частоты (емкостная)
 | Новая фидерная линия с системой согласования
Оборудование циклотрона | Новые токовые пробники
 | Доработка системы вывода пучка
 | Система проверки положения центра орбиты пучка
Вакуумная система | Замена оборудования на современное
Каналы пучков | Замена вакуумного оборудования
 | Новые элементы диагностики
Система управления | Новая система управления
Системы безопасности | Новые системы Сигнализаций и блокировок (СБиС) и Автоматического радиационного контроля (АСРК)
Модернизация
У-400М

## Slide 12
Модернизация У-400М (МЦ-400)

## Slide 13
Ion | Ion current, mA | 
 | DECRIS-2 | DECRIS-2M
40Ar8+ | 480 | 750
132Xe18+ | 30 | 114
132Xe20+ | 23 | 118
132Xe27+ | - | 32
209Bi27+ | - | 40
209Bi32+ | - | 11
Замена ECR источника DECRIS-2 → DECRIS-2M
13
Модернизация
У-400М

## Slide 14
Вклад долинных шиммов
точки – изохронное поле, розовая вклад шимов.
Модель с долинными шиммами
увеличение радиуса вывода на 15 мм.
Шиммирование магнитной структуры У-400М
Обозначенная область:
вывод существующие системой
методом перезарядки
Модернизация
У-400М

## Slide 15: Модернизация У-400М (МЦ-400) система вывода
МК-1
МК-2
Существующая система вывода
Новый MK-1 (удлинён на 96 мм)
15
Модернизация
У-400М

## Slide 16
Начало ПНР с ускоренным пучком 13.05.2024
Первый ускоренный пучок:
40Ar11+ (E=39.2 MeV/n)
Выведенные пучки:
31.05.2024
40Ar11+ (E=39.2 MeV/n); 15.01 MHz
20Ne7+ (E=46.6 MeV/n); 18.18 MHz
16O5+ (E=60.2 MeV/n); 18.98 MHz
22Ne5+ (E=26.4 MeV/n); 12.80 MHz
Модернизация
У-400М

## Slide 17
ПНР с ускоренным пучком 09.2024 – 06.2025
Тесты на экспериментальных установках,
получение вторичных пучков:
15N5+ (E=51.4 MeV/n)
18O6+ (E=48.7 MeV/n)
Модернизация
У-400М
15N5+
Измерение энергии
выведенного пучка 15N5+
Схема двухоборотного вывода
Ускоренного пучка 18O6+

## Slide 18
DC-280
U-400
U-400M
Mt-25
18
New experimental hall U-400R
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (до 1-го июля)
 | 15065 | 16834 | 16583 | 14405 | 8161
DС-140
Начало пусконаладочных работ
конец 2025
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
U-400 | 6240 | 6571 | 6595 | 6302 | 3389
U-400M | 0 | 0 | 0 | 3993 | 2331
DC-280 | 5357 | 6037 | 6182 | 4050 | 2129
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 19
Суммарное время работы ускорительной установки У-400 (часов) | 2024 | 2025 (на 01.07)
 | 6302 | 3389
19
У-400
Новые режимы:
42Са5+
7.4 МГц 220МэВ
7.6 МГц 266МэВ
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 20: Рабочие диаграммы У-400 и У-400Р
У-400 → У-400Р
Система аксиальной инжекции
новые внутренние соленоиды
новый инфлектор
Магнитная система
новые корректирующие катушки
новая центральная область
Новая вакуумная система
новые высоковакуумные насосы (ТМН, Крио)
модернизация линий форвакуумной откачки
новые элементы системы диагностики
Новая ускоряющая система
новые резонансные баки
новые приводы закручивающей пластины
новые системы подстройки частоты (триммер АПЧ)
Новая ВЧ система
новые генераторы
новая фидерная линия
Новая система вывода
электростатический дефлектор
магнитные каналы (3 шт.)
Система транспортировки пучка
новый канал в новый экспериментальный корпус
модернизация существующих каналов
Модернизация системы питания и управления
Модернизация системы охлаждения
Новая система СБИС и АСРК
Увеличение интенсивности пучков ионов средних масс с энергией 6 МэВ/Нуклон до 2.5 ρμА
Плавная вариация энергии 2-20 МэВ/Нуклон с точностью E/E=510-3 .
Уменьшение уровня магнитного поля 0.8-1.8 T
Ремонт и замена вышедших из строя систем
20

## Slide 21
У-400 → У-400Р
21

## Slide 22
DC-280
U-400
U-400M
Mt-25
22
New experimental hall U-400R
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (до 1-го июля)
 | 15065 | 16834 | 16583 | 14405 | 8161
DС-140
Начало пусконаладочных работ
конец 2025
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
U-400 | 6240 | 6571 | 6595 | 6302 | 3389
U-400M | 0 | 0 | 0 | 3993 | 2331
DC-280 | 5357 | 6037 | 6182 | 4050 | 2129
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 23
The building computer model
Здание будет иметь 4 этажа:
1-й этаж:
технологические системы;
2-й этаж:
саншлюз и выходы к физкабинам;
3-й этаж:
измерительные комнаты и серверные;
4-й этаж:
источники питания физустановок.
Площадь застройки здания: 2073 м2 ; Общая площадь здания: 4565,7 м2 ;
23
Новый экспериментальный зал У-400Р

## Slide 24
Новый экспериментальный зал У-400Р
24

## Slide 25
Новый экспериментальный зал У-400Р
Начало заливки ростверка 21.12.2023
Первая свая 27.07.23
Завершение свайного поля 08.12.2023
Состояние на 08.04.2024
763 шт.
Начало Май 2023 г.
Окончание Июль 2026 г.
25
Бетон Б7.5: 200 м3
Бетон Б30: 2 571 м3
Металл: ~402 т

## Slide 26
Новый экспериментальный зал У-400Р
Состояние на 25.06.2025
Начало Май 2023 г.
Окончание Июль 2026 г.
26

## Slide 27: Planned U400R accelerator complex
Здание 131
Новый экспериментальный зал
У-400 → У-400Р
УПИ
Создание новых экспериментальных установок
Новый экспериментальный зал У-400Р
27
Спектрометр SCIF-D
Изучение характеристик реакций многонуклонных передач и свойств распада нейтронобагатых изотопов
реакции многонуклонных передач
квазиделение
быстрое деление
слияние-деление
образование остатков испарения
Спектрометр STAR
Поворотная платформа (угол +10o - +60o)

## Slide 28
ПЕРЕХОД ОТ ЗДАНИЯ 131 К ЗДАНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАЛА (ЭЗ) У-400Р
Линия сопряжения зданий
Подъем пучка на 1770 мм
Здание 131
Здание НЭЗ У-400Р
УПИ
участок проводки ионопровода (УПИ)
Назначение УПИ:
Транспортировка ускоренного пучка
Транзит коммуникаций из зд. 131 в НЭЗ
Проектные работы выполнены
Срок реализации 6 месяцев

## Slide 29
Прикладные работы
Система облучения трековых мембран
Облучение в вакууме
Облучение в атмосфере
Облучение под углом
Нагрев и охлаждение образцов
HRTEM micrograph micrographs of latent tracks in Y2Ti2O7 in EP450 ODS steel showing the amorphous nature of ion tracks
Контрольный
полимерный
детектор
Исследуемый
образец
Система облучения образцов
материаловедения
тесты электронных компонент (SEE test)
биологические образцы
2500 + 2300 часов
29

## Slide 30
DC-280
U-400
U-400M
Mt-25
30
New experimental hall U-400R
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (до 1-го июля)
 | 15065 | 16834 | 16583 | 14405 | 8161
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
U-400 | 6240 | 6571 | 6595 | 6302 | 3389
U-400M | 0 | 0 | 0 | 3993 | 2331
DC-280 | 5357 | 6037 | 6182 | 4050 | 2129
IC-100
Остановлен 11.11.23
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 31
DC-280
U-400
U-400M
Mt-25
31
New experimental hall U-400R
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (до 1-го июля)
 | 15065 | 16834 | 16583 | 14405 | 8161
DС-140
Начало пусконаладочных работ
конец 2025
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
U-400 | 6240 | 6571 | 6595 | 6302 | 3389
U-400M | 0 | 0 | 0 | 3993 | 2331
DC-280 | 5357 | 6037 | 6182 | 4050 | 2129
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 32
Общая схема циклотрона ДЦ-140.
Ускорительный комплекс для прикладных исследований ДЦ-140
Энергия 4,8 МэВ/нуклон |  |  |  | Энергия 2,214 МэВ/нуклон |  | 
Ион | A/Z | I, мкА |  | Ион | A/Z | I, мкА
209Bi38+ | 5,5 | 20,67 |  | 209Bi26+ | 8,038 | 0,416
197Au36+ | 5,472 | 19,58 |  | 197Au24+ | 8,208 | 3,84
132Xe25+ | 5,28 | 13,6 |  | 158Gd20+ | 7,9 | 3,2
86Kr16+ | 5,375 | 8,7 |  | 142Nd18+ | 7,889 | 2,88
56Fe11+ | 5,091 | 5,98 |  | 132Xe16+ | 8,25 | 2,56
40Ar8+ | 5 | 4,35 |  | 98Mo12+ | 8,167 | 1,92
16O3+ | 5,333 | 1,63 |  | 90Zr11+ | 8,182 | 1,76
22Ne4+ | 5,5 | 2,18 |  | 86Kr11+ | 7,818 | 1,76
20Ne4+ | 5 | 2,18 |  | 16O2+ | 8 | 0,32
Задачи комплекса:
Материаловедение
SEE тесты
Трековые мембраны

## Slide 33
Размещение оборудования комплекса
в существующем здании 101
33
Циклотрон ДЦ-140

## Slide 34
30.01.23
Монтаж основного магнита ДЦ-140
21.06.23
Циклотрон ДЦ-140

## Slide 35
Циклотрон ДЦ-140 строительные работы
ООО «МАСТЕРПРОМ»
03.05.24
Остановка УУ ИЦ-100 11.11.2023

## Slide 36
28.06.24
Комната управления,
Зал ускорителя,
Помещения установок
Помещение размещения инженерных систем
Схема размещения УК ДЦ-140
ООО «МАСТЕРПРОМ»
Циклотрон ДЦ-140 строительные работы

## Slide 37
8.632 МГц
Холодные измерения частоты резонаторов ускоряющей системы
Циклотрон ДЦ-140 подготовка оборудования
Ион | 4+ | 8+ | 16+ | 17+ | 20+ | 26+ | 29+ | 37+
 | ток (мкА-частиц) |  |  |  |  |  |  | 
20Ne | 140 | - | - | - | - | - | - | -
40Ar | - | 102 | - | - | - | - | - | -
40Ar+4He | - | 111 | - | - | - | - | - | -
84Kr | - | - | - | 3,3 | - | - | - | -
84Kr+O2 | - | - | - | 12,7 | - | - | - | -
84Kr+20Ne | - | - | 100 | - | - | - | - | -
132Xe | - | - | - | - | 7,5 | 3,9 | - | -
209Bi | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 0,3
Источник ионов DECRIS-5M (18ГГц)

## Slide 38
Резонатор №1
Монтаж системы
аксиальной инжекции
Циклотрон ДЦ-140 монтаж оборудования
Испытания вакуумной камеры циклотрона
7х10-6 Торр

## Slide 39
Циклотрон ДЦ-140
12.12.23
ООО «МАСТЕРПРОМ»

## Slide 40
Спасибо
за внимание
2024 год.

## Slide 41
Ti ion production using SF6 plasma*
ECR ion source plasma chamber
Ti foil
He + SF6
UHF
Ti + F TiFx
Volatile compounds
*Recycling effect of germanium on ECR ion source P. Leherissier et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 211 (2003) 274–280
*Production of multiply charged metallic ions by compact electron cyclotron
resonance ion source with SF6 plasma Y. Saitoh et al.
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS VOLUME 69, NUMBER 2 FEBRUARY 1998
41
iThe 48Ti ion spectrum, optimized for 48Ti10+
Screen with Ti foil after operation with SF6 plasma
Development of
ion production methods
in progress

## Slide 42
obtained
Production of high-intensity ion beams 48Ti+10 at the DC-280 cyclotron
iThe 48Ti ion spectrum, optimized for 48Ti10+
Axial injection system |  | Cyclotron |  | Transport channel (T0FC2), pµA
After separation (IFC2), pµA | Before injection (IFC3), pµA | R=400 mm, pµA | R=1770 mm, pµA | 
13,2 | 10,6 | 4,6 | 4,1 | 3,26
80,0% |  |  |  | 
 | 43,5% |  |  | 
 |  | 88,4% |  | 
 |  |  | 79,7% | 
24,5% |  |  |  | 
Accelerated beam stability 48Ti+10
Development of
ion production methods
Separation of 19F4+ and 48Ti10+ ions inside the DC-280 cyclotron
11 hours

## Slide 43
Получение пучков 48Ti методом прямого распыления
Development of
ion production methods

## Slide 44
For refractory metals, the typical temperature to produce enough
vapor (0.001-0.1 torr) in ECR ions source is 1600~2000º C.
High temperature evaporator
Development of
ion production methods

## Slide 45
INDUCTIVE OVEN
Adaptation to DECRIS-PM
Development of
ion production methods
Thermocouple15000С
Test Ni wire
obtained