## Slide 1: GASSOL - новый сепаратор для изучения химических свойств сверхтяжелых элементов
Соловьев Д.И.

## Slide 2: План доклада
Цель создания сепаратора
Принцип работы и ожидаемые результаты
Ожидаемые экспериментальные сложности
Предварительный план тестовых экспериментов
Статус производства магнита

## Slide 3: Цель установки
Схема термохроматографической
установки
В настоящее время один из немногих способов изучения – газовая термохроматография
Производится экспериментальное сравнение температуры адсорбции СТЭ с температурой адсорбции их гомологов
Требуется пресепаратор для улучшения фоновых условий
Очень важно время транспортировки: СТЭ имеют малые времена жизни
Время транспортировки зависит от размеров камеры => зависят от размера изображения СТЭ в фокальной плоскости
Нужен пресепаратор, который такое изображение обеспечит!

## Slide 4: Принцип работы GASSOL
Импульс пучка и ядер отдачи одинаков
Заряд пучка в газе примерно в 3 раза выше
Фокусное расстояние для пучка ближе – ставим туда стоппер!
Квантили радиального распределения пучка 48Са с энергией 254 МэВ

## Slide 5: Принцип очистки
В поле соленоида частицы вращаются вокруг оси соленоида с частотой
В области постоянного поля частицы с одинаковым q/m имеют одинаковую угловую скорость => изменение азимутального угла прямо пропорционально Z
Частицы с одинаковым B за некоторое Z в центре соленоида повернутся на одинаковый угол!
Угловые траектории 287Fl
Угол поворота 287Fl за 500 мм

## Slide 6: Статичная турбина
Эскиз турбины
Турбина в расчетной модели
Длина турбины 500 мм, полный угол поворота одной лопасти 37°

## Slide 7: Результаты моделирования
Для СТЭ оптимальное поле от 5.8 до 6 Тл
Изображение ОИ симметрично относительно оси
Одно стандартное отклонение около 5 мм
Трансмиссия 58% с турбиной 500 мм и стоппером
Около 13% ОИ было потеряно до стоппера в стенках вакуумной камеры, 15% потеряно в стоппере и 14% теряется в лопастях турбины

## Slide 8
Результаты расчета
Начальные условия:
Мишень 0.4 мг/см2
Пучок 1 мкА-частиц
Камера: цилиндр длиной 1 см
Поток газа 1.8 л/мин
Эффективность транспорта не учитывается, только потери из-за времени
Радиус камеры сбора изменялся в поисках оптимума
Оптимальные объемы: от 4 см3 для Fl до 1 см3 для Ts
Количество атомов на детекторах примерно на порядок выше, чем для ГНС-2

## Slide 9: Экспериментальные сложности: фон
Соленоид в качестве сепарирующего магнита – новый для ЛЯР тип установки
Насколько он подавляет пучок и продукты фоновых реакций – неясно
Промоделировать – слишком много источников фона и слишком много неопределенностей в исходных данных – нельзя доверять результату
Экспериментальные результаты SOLITAIRE - : реакция 30Si+186W, интенсивность пучка 108 ионов/с, фон около 100 событий/с в фокальной плоскости радиусом 1 см, в основном рассеяные ионы пучка
У нас – интенсивность 1013 ионов/с, но стоппер в фокусе пучка и турбина – неясно, насколько лучше-хуже очистка

## Slide 10: Эффект турбины
Поле 5.9 Тесла
Меняется Bρ частицы от 0.005 до 3 Т*м: хотим понять, какие Bρ прилетят в камеру в хим. опытах
Добавление турбины в расчет полностью убирает все фоновые частицы в диапазоне от 0.005 до 1.8 Тл*м,
Пик с максимумом для 2.4 Тл*м все еще остается довольно широким
Вопрос о достаточности подавления продуктов фоновых реакций остается открытым

## Slide 11: Экспериментальные сложности: сдвиг катушки
Катушка внутри криостата подвешена на 12 тягах
Каким-то образом сдвинута – магнитные силы, гравитация, неточность изготовления
Из-за этого сдвинуто направление магнитного поля
Приводит к смещению сфокусированных ядер на фокальной плоскости и увеличению потерь в лопастях турбины на 5-15%!
Необходимо компенсировать – можем двигать магнитопровод на подставке
Куда двигать – 3 метода:
- дисбаланс напряжений в тягах – примерная оценка
- точное измерение магнитного поля
- из смещения изображения альфа-частиц (?)

## Slide 12: Оценка смещения
С использованием альфа-источника без стоппера и турбины определяем смещение изображения
При оптимальном поле для фокусирования альфа-частицы сместятся так же, как и ядра
Можем протестировать предоставленные поля в широком диапазоне, регистрируя разные фокусы и сравнивая с раcчетом
Смещение 10 мм плоскопараллельно: |  |  | 
Reaction | Optimal field, T | deltaX, mm | deltaY, mm
alphas 5.8 MeV in tetta = 0 - 10 degrees | 0.85 | 4.963 | -6.903
209,2 MeV 48Ca (0,54 mg/cm2 170Er, 4n)214Ra | 4.4 | 4.711 | -6.422
254,2 MeV 48Ca (0,4 mg/cm2 242Pu, 3n)287Fl | 5.9 | 4.763 | -6.42
Смещение +-5мм: |  |  | 
Reaction | Optimal field, T | deltaX, mm | deltaY, mm
alphas 5.8 MeV in tetta = 0 - 10 degrees | 0.85 | 14.27 | 10.14
209,2 MeV 48Ca (0,54 mg/cm2 170Er , 4n)214Ra | 4.35 | 14.09 | 10.19
254,2 MeV 48Ca (0,4 mg/cm2 242Pu , 3n)287Fl | 5.9 | 14.15 | 10.16

## Slide 13: Оценка смещения
С использованием альфа-источника без стоппера и турбины определяем смещение изображения
При оптимальном поле для фокусирования альфа-частицы сместятся так же, как и ядра
Можем протестировать предоставленные поля в широком диапазоне, регистрируя разные фокусы и сравнивая с раcчетом
Смещение 10 мм плоскопараллельно: |  |  | 
Reaction | Optimal field, T | deltaX, mm | deltaY, mm
alphas 5.8 MeV in tetta = 0 - 10 degrees | 0.85 | 4.963 | -6.903
209,2 MeV 48Ca (0,54 mg/cm2 170Er, 4n)214Ra | 4.4 | 4.711 | -6.422
254,2 MeV 48Ca (0,4 mg/cm2 242Pu, 3n)287Fl | 5.9 | 4.763 | -6.42
Смещение +-5мм: |  |  | 
Reaction | Optimal field, T | deltaX, mm | deltaY, mm
alphas 5.8 MeV in tetta = 0 - 10 degrees | 0.85 | 14.27 | 10.14
209,2 MeV 48Ca (0,54 mg/cm2 170Er , 4n)214Ra | 4.35 | 14.09 | 10.19
254,2 MeV 48Ca (0,4 mg/cm2 242Pu , 3n)287Fl | 5.9 | 14.15 | 10.16

## Slide 14: Оценка фона
Используем поликарбонатную плёнку на основе бисфенола
Оцениваем число треков, чувствительность от 103 до 1010 ионов/см2
Стоппер и турбина установлены
Минимальная интенсивность, достаточная для экспериментов – 0.1 – 1 pnA – достаточно для ≈ 100 продуктов реакции в час (Са + Er, Ca + Yb) – потребует особой диагностики пучка!

## Slide 15: Размеры изображения и трансмиссия
В зависимости от полученных результатов по оценке фона – два пути
Интенсивность < 104 ионов/с – стриповые ППД
Выше – вращающийся сборник ядер

## Slide 16: Размеры изображения и трансмиссия
В зависимости от полученных результатов по оценке фона – два пути
Интенсивность < 104 ионов/с – стриповые ППД
Выше – вращающийся сборник ядер

## Slide 17: Сборник ядер
Состоит из трех основных элементов: диафрагма, сборник, детекторы

## Slide 18: Сборник ядер
Фиксируем поле, меняем диаметр, измеряем число ядер
В оптимуме по полю выход на максимум произойдет быстрее всего!
Исходя из моделирования геометрической эффективности сборника, можно оценить трансмиссию

## Slide 19: План экспериментов
Первый этап – альфа-частицы: смещение изображения, поле
Второй этап – плёнка, треки: измеряем фон
Третий этап: либо стриповые ППД, либо сборник ядер – трансмиссия, размер изображения

## Slide 20: Статус производства магнита
Сборка магнита завершена в марте 2025 года
Первое охлаждение магнита до 3.6 К завершилось 18 апреля, заняло около 3 недель
Максимальный рабочий ток в 224 А был введен 24 апреля, достигнуто поле 6.88 Тл
Проектный ток в 246 А был достигнут 28 апреля, получено поле 7.5 Тл
Квенча при вводе тока не произошло

## Slide 21: Статус производства магнита
Проведены измерения поля по 5 осям внутри магнита при максимальном поле в 2 Т в центре – выше не позволяли возможности оборудования XSMT
Отклонения по модулю магнитной индукции между измерениями и расчетом не превышали 2%
Измерение радиальной и аксиальной компонент поля не представляется возможным – недостаточный контроль за положением и ориентацией датчика Холла

## Slide 22: Статус производства магнита
Индуцированы 3 квенча с токов 192 А, 223 А и 224 А – XSMT не смогли настроить систему регистрации квенча, но магнит выжил
Сейчас магнит отепляется, затем будет снова захоложен
Продолжение тестов с работающей системой регистрацией квенча – конец июля-начало августа
Поставка в ЛЯР – оптимистично осень – но сроки производства постоянно съезжают
Тестовые эксперименты – альфа-частицы в 2026 году, пучок – неясно – берклиевая мишень на ГНС-2

## Slide 23: Спасибо за внимание!

## Slide 25
Нормальная работа
Медленный вывод тока, открываются S1 и S2 и закрывается SR5
Экстренный вывод тока, открывается SR1

## Slide 28: Закупки оборудования
Мишень на 24 см – пока не заказана
Вакуумная камера и стойки – спроектированы, заказаны и изготовлены, планируются вакуумные испытания после прибытия покупных изделий
Детекторные сборки – спроектированы, заказаны
Насосы, шиберы, датчики вакуума – заказаны и получены
Вакуумная арматура – заказана
Стоппер – спроектирован, готовятся радиационные расчеты поглотителя
Турбина – будет изготовлена методами аддитивных технологий, заказан прототип в Китае, изготовлен, ждем прибытия

## Slide 29
Ряд остальных дел:
Разработано ТЗ на систему контроля вакуумной системой и идет обсуждение и реализация с инженерами ТОСЭиАФУ
Разработано ТЗ на систему диагностики пучка и идет обсуждение с инженерами НТОУ
Построили стену между 114 и 115 помещениями для рад. защиты
Вспомогательное оборудование – будет размещено в 224 комнате, проведены радиационные расчеты, просверлены отверстия для инженерных коммуникаций

## Slide 30: Соленоид SOLITAIRE
Установлен в ANU, Австралия
Используется для изучения реакций полного слияния
Малый размер изображения: FWHM < 1 см

## Slide 31: Results
Element | 287Fl | 288Mc | 293Lv | 294Ts
Optimal chamber radius, mm | 11 | 9 | 7 | 6
Efficiency for the optimal chamber( | 0.52 | 0.47 | 0.37 | 0.31
Volume, cm3 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 1.1
The RTC renewal time , s | 0.127 | 0.08 | 0.051 | 0.038
1 m capillary transportation time, s, s | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063
Time of flight in the detectors,s | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
Full transportation time, s | 0.299 | 0.257 | 0.224 | 0.21
Half life, s | 0.360 | 0.193 | 0.051 | 0.057
Cross section, pb | 10 | 17 | 1.2 | 1.1
Atoms per day in RTC | 2.81 | 4.24 | 0.22 | 0.18
Atoms per day on the detectors | 1.58 | 1.68 | 0.015 | 0.010
Element | 287Fl | 288Mc | 293Lv | 294Ts
Optimal chamber radius, mm | 11 | 9 | 7 | 6
 | 0.52 | 0.47 | 0.37 | 0.31
Volume, cm3 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 1.1
The RTC renewal time , s | 0.127 | 0.08 | 0.051 | 0.038
1 m capillary transportation time, s, s | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063
Time of flight in the detectors,s | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
Full transportation time, s | 0.299 | 0.257 | 0.224 | 0.21
Half life, s | 0.360 | 0.193 | 0.051 | 0.057
Cross section, pb | 10 | 17 | 1.2 | 1.1
Atoms per day in RTC | 2.81 | 4.24 | 0.22 | 0.18
Atoms per day on the detectors | 1.58 | 1.68 | 0.015 | 0.010

## Slide 32: Results of simulation
48Са, ≈ 5 Mev/amu
After target q = 17.6, σ = 1.38 [G. Schiwietz, P.L. Grande, Improved charge-state formulas]
For q = 17 in hydrogen:
σcapture ≈ 4 *10-20 см2, σloss ≈ 5 *10-20 см2 [N.V. Novikov Empirical method evaluation of charge – Changing cross sections]
In 0.7 Torr of hydrogen λ ≈ 2 m, which only slightly change the charge distribution
Picture shows radial quantiles of beam distribution inside the solenoid
48Ca, 254.2 MeV before target

## Slide 35: GASSOL configuration
Several solenoid configuration were analyzed in the model, II is used

## Slide 36: Recharge process
For equilibrated charge electron capture cross section is equal to electron loss cross section – if we omit multielectron recharge
Electron capture cross section:
Sagaidak, R. N. (2021). Empirical relations for heavy-ion equilibrated charges and charge-changing cross sections in diluted H2 with application. European Physical Journal D, 75(8).

## Slide 37: Recharge process
0.12 – from comparison of image sizes in different pressure on DGFRS-2
Calculation showed that this parameter highly affects the image size
0.12 – showed best agreement with experimental data

## Slide 38: Verification of model
Comparison of experimental and simulated data on angular distribution:
(а) 146Nd (11B,7n)149Tb, target thickness 89 um/cm2, beam energy 104 МeV ,
(б) 144Nd (12C,7n)149Dy, 77 um/cm2, МeV ,
(в) 197Au (18O,5n)210Fr, толщина мишени 150 мкг/см2, энергия пучка 90 МэВ,
(г) 209Bi (12C,4n)217Ac, толщина мишени 100 мкг/см2, энергия пучка 80 МэВ

## Slide 39: Image sizes on DGFRS-2
Reaction:206Pb(48Са,2n)252No
Configuration: QvDhQhQvD
Transmission: ≈ 60% for 0.4 mg/cm2
σx = 70.1 mm σy = 12.9 mm
Reaction: 174Yb(48Са,5n)217Th
Configuration: QvDhQvQhD
Transmission:≈ 40% for 0.4 mg/cm2
σx = 26.0 мм σy = 27.0 мм

## Slide 40: Image sizes on DGFRS-2
σx = 26.0 мм σy = 27.0 мм
- Transmission 40%
Target 0.4 mg/сm2
Beam 1 puA
RTC: cylinder 1 cm in length
Gas flow 1.8 l/min
Isotope | Cross-section, pb | Half life, ms
287Fl | 10 | 330
288Mc | 17 | 193
293Lv | 1.2 | 57
294Ts | 1.1 | 51