## Slide 1: Обзор и тенденции развития ЭЦР источников ионов
Совет РАН по физике тяжелых ионов
27.06.25-02.07.25
Пугачев Д.К.
pugachev@jinr.ru

## Slide 2: Применение ЭЦР источников
Основное применение – инжекция пучков в ускорители (циклотроны, линейные ускорители) Ускоренные ионы используются:
научные исследования;
наработка изотопов для радиоаналитических целей, медицины и медицинской диагностики;
испытания реакторных материалов;
испытания компонентов электронной техники;
мембранные технологии;
терапия онкологических заболеваний и т.д.
ЭЦР-источники могут применяться как самостоятельные установки для имплантационных технологий – легирования и модификации материалов.

## Slide 3: Принципы работы ЭЦР источников
Вакуум
Поток атомов
СВЧ излучение
Пучок ионов
Линии магнитного поля
Высокое напряжение
Плазма
Для получения многозарядных ионов необходима плотная плазма с высокими энергиями электронов и длительным временем удержания:
Магнитная структура “minimum B” для удержания и стабилизации плазмы
Замкнутая резонансная поверхность для нагрева плазменных электронов
Низкое давление газов для уменьшения процессов потерь многозарядных ионов
ECR зона

## Slide 4: Принципы работы ЭЦР источников: Конструкция
Высокий уровень вакуума в плазменной камере для снижения перезарядки ионов на остаточном газе
Система подачи СВЧ волны в плазменную камеру
Система формирования аксиального и радиального магнитного поля
Система инжекции нейтральных атомов
Система экстракции ионов

## Slide 5: Принципы работы ЭЦР источников: Конструкция
RT coils
PM coils
SC coils

## Slide 6: Принципы работы ЭЦР источников: Конструкция
VENUS (LBNL)
Secral (IMP)
MARS-D (LBNL)

## Slide 7
  Магнетроны
    2.45 GHz – 30 kW
    35 GHz – 100W
  ЛБВ
    1 GHz – 500 kW
    100 GHz – 100W
  Клистроны
    1 GHz – 1MW
    22 GHz – 100W
  Гиротроны
    18 GHz – 1 MW
    600 GHz – 10W
R. Temkin, MIT
Granatstein et al. 1999
ЛБВ
Магнетрон
Клистрон
Гиротрон
Принципы работы ЭЦР источников: СВЧ

## Slide 8: Основные типы ЭЦР источников
PM-ECRIS
Nanogan series ion sources
BIE series ion sources
LAPECR1, LAPECR2, LAPECR3
Kei1, Kei2
SOPHIE
DECRIS-PM
Operated 2.45 ~ 14 GHz
Классические RT ECRIS
GTS source
AECR-U
LECR2, LECR3, LECR4
RIKEN 18 GHz
ECR4, Caprice
DECRIS-5M
Operated 10 ~ 18 GHz
Гибридные SC-ECRIS
RAMSES, SHIVA
A-PHOENIX
PKDELIS
HECR
DECRIS-SC
DECRIS-SC2
Operated 14 ~ 18 GHz
SC-ECRIS
SERSE 18 GHz
VENUS 28GHz
SECRAL 18~28 GHz
SUSI 18~24 GHz
RIKEN SCECRIS 28 GHz
FECR – 45 GHz (испытания)
Operated 18 ~ 45 GHz
Permanent magnetic Rings
Permanent Hexapole
Water Cooled Pancake Coils
Permanent Hexapole
Superconducting Solenoids
Permanent Hexapole
Superconducting Solenoids & Hexapole
Для интенсивных пучков низкой и средней зарядности: O6+, Ar8+, Xe20+…
Для интенсивных пучков ионов средней и высокой зарядности: Ar14+, Xe27+, Bi30+…
Для интенсивных пучков высокой зарядности: Ar16+, Xe30+, Bi36+ , U35+…
IMP
RIKEN
GANIL
GSI
LNBL
JINR

## Slide 9: Эволюция и текущее состояние ЭЦР источников

## Slide 10: Поколения ЭЦР источников Прошлое (1970-2000)
Типичные интенсивности пучка ионов для поколения 1 (6-10 ГГц):
~100 µA Ar8+
~100 µA O6+
Bernard
Jacquot
SUPERMAFIOS
Типичные интенсивности пучка ионов для поколения 2 (14-18 ГГц):
~1000 µA Ar8+
~1000 µA O6+

## Slide 11
Увеличение зарядового состояния и интенсивности
Увеличение частоты и уровня магнитного поля
μW
∑ Iq
Axial Magnet
Radial Magnet
qopt ~ log B
qopt ~ log ω3
Iq ~ ω2 M-1
f[GHz] | BECR[T] | nec [cm-3]
2.45 | 0.0875 | 7.44x1010
6.4 | 0.23 | 5.08x1011
10 | 0.36 | 1.24x1012
14 | 0.5 | 2.43x1012
16 | 0.57 | 3.2x1012
18 | 0.64 | 4x1012
28 | 1 | 1013
ωECR = eB/me

## Slide 12
Типичные интенсивности пучка ионов для поколения 3 (18+24-28 ГГц):
>2-3 mA Ar8+
>2-3 mA O6+
Поколения ЭЦР источников Настоящее (2004-н.в.)
ЭЦР источники 3-го поколения работают на частотах 24 - 28 GHz
  Сверхпроводящие магниты
  Замена генератора СВЧ волны:
    Клистроны/ЛБВ (14-18 ГГц)  Гиротроны 24-28 ГГц
    Первый ЭЦР источник 3 поколения VENUS -
  Гексапольный магнит размещен внутри соленоидов
  Обмотки из NbTi в ванне с LHe
  Большой объем плазменной камеры:
    Ø~140 мм , L~500 мм

## Slide 13: Принципы работы ЭЦР источников: Конструкция
Sextupole-in-Solenoids
VENUS, FRIB, FECR
Эффективное создание радиального магнитного поля
Достаточно большой радиус соленоидов (снижение уровня магнитного поля в зоне инжекции и экстракции)
Сложные силы Лоренца
Solenoids-in-Sextupole
SECRAL
Небольшие по диаметру соленоиды (повышенный уровень магнитного поля в области инжекции и экстракции)
Гексапольные катушки в зоне слабого ЭМ поля
Менее эффективные катушки гексапольных магнитов, требуется большее количества проводника для увеличения уровня магнитного поля
Упрощение конструкции фиксации магнитной системы
Mixed Axial and Radial System
MARS-D
Катушка с замкнутым контуром обеспечивает радиальное и аксиальное распределение магнитного поля
Более простая система соленоидов
Относительно простое распределение силы Лоренца
Повышенное поле в зоне «углов» магнитной системы
Компактная структура
Крайне сложная и трудоемкая намотка

## Slide 14: G3 TIMELINE
2004
VENUS
SECRAL
2005
SUSI
2007
RIKEN SC
2010
2016
SECRAL II
2015
KBSI SC
2022
VENUS-FRIB
G3 ECRIS FIRST PLASMA
PIBHI2025: Status and Open Challenges of the Electron Cyclotron Resonance Ion Sources T. Thuillier
2029
ASTERICS
JINR
Louvain L-N
2025

## Slide 16: 4G: The first-ЭЦР источник – IMP, China
Ожидаемые интенсивности пучка ионов для поколения 4 (28+45 ГГц):
>6 mA Ar8+
>6 mA O6+

## Slide 18
Разработка ЭЦР источников 3 и 4 поколения подразумевает:
Высокую стоимость (5-20 M$ - магнитная система)
Длительная разработка – расчет оптимальной МС, конфигурации криостата, системы защиты от излучения, проектирование и др.
Длительный ввод в эксплуатацию – сборка и испытания системы, обеспечение безопасной работы оборудования, тренировка и получение расчетных параметров
Большие риски (полное разрушение магнитной системы при неправильной эксплуатации или ошибке в расчетах)
Высокий заряд и интенсивность пучка ионов.

## Slide 19: Сравнение интенсивности пучка ЭЦР источников 2-го поколения и 3-4 поколения
Зависимость интенсивности пучка ионов Bi от зарядового состояния иона для источников 2 и 3* поколения
Зависимость интенсивности пучка ионов Xe от зарядового состояния иона для источников 2 и 3 поколения
Bi
Xe

## Slide 20: Сравнение интенсивности пучка ЭЦР источников 2-го поколения и 3-4 поколения
U, заряд | SECRAL-2023 (18+24 GHZ), pmkA | SECRAL-2023 (18+24 GHZ), emkA
33 | 19.4 | 640
34 | 18.2 | 620
35 | 15.6 | 545
42 | 2.2 | 100
46 | 1.3 | 61
50 | 0.76 | 38
54 | 0.35 | 19
56 | 0.15 | 9.5
58 | 0.05 | 2.7
Secral-II ion source (7кВт – 24 ГГц + 2кВт 18 ГГц)
Высокотемпературная печь >2000 °C

## Slide 21: Актуальные задачи и вызовы

## Slide 22
Актуальные проблемы 4 и 5 поколения ЭЦР источников:
Сверхпроводящие магниты
Источники СВЧ мощности
Долговременная стабильность СВЧ мощности
Нагрев плазменной камеры и криостата
Эмиттанс пучка
Расход рабочего вещества
Высокотемпературные нагреватели
и др..

## Slide 23: Актуальные задачи Сверхпроводящие магниты
NbTi – лимит по магнитному полю достигнут
Nb3Sn магнит может обеспечить структуру магнитного поля Min-B, но:
  проводник крайне хрупок и присутствует значительный риск повреждения проводника при намотке
  высокая стоимость
Управление большой энергией, накопленной в магнитных катушках, также является сложной задачей (> 1 МДж), требуется активная система защиты от квенчей.
При квенче существует большая вероятность полной потери магнитной системы.
?
Nb3Sn@4K
NbTI@4K
FeNdB
R&D
18
Cu@300K
24
28
45
56
60
?

## Slide 24
Высокая плотность плазмы – большая СВЧ мощность – локализованное поглощение мощности стенками плазменной камеры
При недостаточном теплоотводе плазменная камера выходит из строя в достаточно короткие сроки. Чрезмерная мощность, поглощаемая стенкой плазменной камеры, приводит к вскипанию потока охлаждающей воды и повышению температуры стенок, что приводит к рекристаллизации металла или даже его плавлению.
SECRAL
VENUS
SECRAL II
Актуальные задачи Перегрев плазменной камеры

## Slide 25
При потерях электронов на стенках плазменной камеры образуются фотоны (тормозное излучение). Рентгеновское излучение, пропорциональное локализованному потоку электронов, вызывает повреждение высоковольтного пластикового изолятора
Повышение температуры жидкого гелия в криостате
Экранирование потока материалами с высоким Z
ВВ
изоляция
2mm Танталовый экран
Охлаждение плазменной камеры
with
shield
without
shield
VENUS
VENUS
Axial flux
SECRAL
Актуальные задачи Интенсивный поток рентгеновского излучения

## Slide 26
Вакуумная камера
Испарение с поверхности
Диффузия
O-rings
Недостатки конструкции
Обратный поток из вакуумных насосов
Вакуумные течи
10-6 Торр ?
Acceleration of uranium beam to record power of 10.4 kW and observation of new isotopes at Facility for Rare Isotope Beams. P. N. Ostroumov et. al.
1-2 · 10-7 Торр
Распыление + 18 ГГц + 1.5 кВт + 10-8 Торр = 1pmkA U34+ ?
Актуальные задачи Повышение уровня вакуума в плазменной камере

## Slide 27
Низкотемпературная печь – Ca, Mg, Bi, и др.
Высокотемпературная печь – Fe, Al, Cr, Ti, и др.
MIVOC – Cr, Ti, Al, Zr, Fe, etc.
Прямое введение в плазму – Al, Ti?, Cr?
Распыление – Al, Ta, Cu, Ti?, Cr?
Использование альтернативных методов (SF6, TiF3 и др.)- Ti?
< 1000 oC
> 1000 oC
Актуальные задачи Получение ионов металлов

## Slide 28
Ta экран (нагрев СВЧ)
Resistive oven
50
7
Актуальные задачи Получение ионов металлов: минимизация расхода Ca

## Slide 29
~24 pµA of 48Ca из ЭЦР источника
Расход ~ 3.4 мг/ч
Зависимость расхода от интенсивности пучка 48Ca10+
Актуальные задачи Получение ионов металлов: минимизация расхода Ca

## Slide 30
Актуальные задачи Получение ионов металлов: минимизация расхода Ca

## Slide 31
Актуальные задачи Получение ионов металлов: минимизация расхода Ca

## Slide 32
50Ti9+ ≤ 2pµA на мишени
Compound Properties | (CH3)5C5Ti(CH3)3 | C10H10Cr
Mollar mass, g·mol−1 | 228.3 | 182.2
Form | Yellow crystals | Dark red crystals
Density, g/cm3 | 1.1 | 1.4
Vapor pressure, Torr | 10-2 (~0-15°C) | ≈0.35(~0-15°C)
Sensitivity | Light, air & moisture | Air & moisture
Актуальные задачи Получение ионов металлов: увеличение интенсивности Ti

## Slide 33
Водород ~ 6×1015 ч/с. Углерод ~ 1.5×1015 ч/с.
Поток гелия при работе с пучком кальция ~ 1.5 ÷ 3×1015 ч/с.
Использование альтернативных соединений?
Актуальные задачи Получение ионов металлов: увеличение интенсивности Ti
Зарядовое распределение ионов титана, полученных методом MIVOC

## Slide 34
MIVOC: DECRIS-PM 14 GHz - 50Ti9+ = 50 мкА (5.5 pмкА) - 0.46 mg/h
TiF3 : DECRIS-PM 14 GHz 50Ti9+ = 65 мкА (7.2 pмкА) - 2.5 mg/h
Индукционная печь: VENUS 28 GHz – 50Ti12+ = 150 мкА (12.5) – 5 мг/ч
A few ECRIS developments at LBNL D Xie et al.
Journal of Physics: Conference Series 2244 (2022) 012015 doi:10.1088/1742-6596/2244/1/012015
Актуальные задачи Получение ионов металлов: увеличение интенсивности Ti

## Slide 35
DECRIS-5M-18GHz – 280 W
Зарядовое распределение ионов титана, полученных методом прямого введения образца Ti в плазму
DECRIS-5M-18GHz – 330 W
Зарядовое распределение ионов титана, полученных методом прямого введения образца TiO2 в плазму
Актуальные задачи Получение ионов металлов: увеличение интенсивности Ti

## Slide 36: Заключение
Разработка, изготовление и эксплуатация систем ЭЦР источников 3 и 4 поколения – крайне кропотливая и дорогая задача. Несмотря на это, подобные установки позволяют многократно повысить как зарядовое состояние извлекаемых ионов, так и их интенсивность.
В дополнение к повышению частоты, мощности и уровня магнитного поля, не стоит забывать про то, что улучшение условий вакуума в плазменной камере, верный выбор метода подачи вещества и оптимизация конструкции самого ЭЦР источника может значительно повысить результаты на уже имеющихся установках.

## Slide 37
Фото экрана рабочего компьютера ОИЯИ с установленным ГИП в результате эксперимента на гиротронной системе с ЛТИ на уровне мощности около 10 кВт. На графике светлый красный цвет означает мощность в калориметрической нагрузке, темный красный – мощность по СВЧ-диоду. Скачки и пропадание данных с диода вызвано зашкаливанием в связи со значительным превышением уровня падающей мощности (режимы работы на мощностях более 10 кВт).
Высоковольтная платформа, расположенная в монтажном зале. Тестирование ЛТИ на калориметрической нагрузке на различных режимах мощности.