## Slide 1
Линейные ускорители электронов
Левичев А.Е.
A.E.Levichev@inp.nsk.su
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН

## Slide 2
1. Введение

## Slide 3
Ускорители прямого действия
U- разность потенциалов
6

## Slide 4
Ускоритель ЭЛВ
Ускорители ЭЛВ (электронный-линейный-высоковольтный) типичные представители ускорителей прямого действия, в которых ускорение происходит за счет статического электрического поля.
Особенности и недостатки:
Высокое КПД
Высокая средняя мощность
Ограниченная максимальная энергия
Низкий темп ускорения
Электростатические разряды
Для преодоления ограничений, связанных с постоянным электрическим полем, была предложена концепция использования переменного электрического поля. В этом случае можно иметь относительно небольшую амплитуду электрического поля, но пропускать через ускоряющий зазор заряженные частицы многократно. Таким образом снимается ограничение, связанное с пробоем электрического поля.
7
https://www.inp.nsk.su/~tararysh/accel/elv_r.html

## Slide 5
В 1924 г Густав Изинг в Стокгольме предложил первый ускоритель, который использовал переменное электрическое поле, состоящий из прямой вакуумной трубы и последовательности металлических дрейфовых трубок с отверстием в центре для пролета пучка. Синхронизм между ускоряемым пучком и прикладываемым напряжением был получен с помощью введения линии передачи, которая выбиралась таким образом, чтобы создавать задержку импульса на пути от источника питания к дрейфовым трубкам. Концепция, предложенная Изингом, была опубликована без реализации на практике.
Первый радиочастотный ускоритель был создан и испытан Рольфом Видероэ в 1927 г в Германии.
Схема резонансного ускорителя Р. Видероэ
В эксперименте Видероэ, высокочастотное напряжение амплитудой 25 кВ и частотой 1 МГц, было приложено к единичной дрейфовой трубке, расположенной между двумя заземленными электродами. Пучок заряженного калия приобретал максимум энергии в каждом зазоре. Измеренная конечная энергия составила 50 кэВ и равнялась удвоенной энергии, которая была получена, если бы пучок пролетал только через один ускоряющий зазор
Резонансные ускорители
Ускоряющие промежутки
8
Nassiri, A. Chase, Brian Craievich, Paolo Fabris, A. Frischholz, H. Jacob, J. Jensen, E. Jensen, M. Kustom, Robert Pasquinelli, Ralph. (2015). History and Technology Developments of Radio Frequency (RF) Systems for Particle Accelerators. IEEE Transactions on Nuclear Science. 63. 1-1. 10.1109/TNS.2015.2485164.

## Slide 6
Резонансные ускорители
Недостатки ускорителя Р. Видероэ: для ускорения легких частиц необходимо увеличивать частоту и длину трубок дрейфа, что приводит к излучению СВЧ мощности в открытое пространство, поскольку вакуумная камера состоит из стекла.
В Стэнфорде Е.Л. Гинзтоном (E.Lz. Ginston), В.В. Хансэном (W.W. Hansen) и др. и была предложена ускоряющая структура эффективная для ускорения релятивистских электронов. Структура состояла из набора резонаторов с центральными отверстиями для пролета пучка и прохождения электромагнитной мощности, и называлась структурой круглого диафрагмированного волновода
Луи Альваресом был предложен новый и более эффективный высокочастотный линейный протонный ускоритель, созданный на основе дрейфовых трубок, заключенных в высокодобротный цилиндрический резонатор, который был реализован в Калифорнийском Университете. Ускоритель Альвареса имел диаметр 1 м и длину 12 м, рабочая частота составляла 200 МГц. Протоны ускорялись с 4 МэВ до 32 МэВ
9
Alvarez L. W., //Phys. Rev., 1946, v. 70, p. 799.
Ginzton E. L. Hansen W. W., Kennedy W. R., // Rev. Sci. Instrum., 1948. v. 19. pp. 89–108.
Hansen W. W., Kyhl R. L., Neal R. B., Panofsky W. K. H., Chodorow M., Ginzton E.L., // Rev. Sci. Instrum., 1955, v. 26, p. 134
Disk Loaded Structure, 6MeV
Stanford Univ. 1947

## Slide 7
Некоторые важные понятия и выражения
Принятые обозначения диапазонов частот
Бегущая и стоячая волны:
10

## Slide 8
2. Волновые уравнения

## Slide 9
Уравнения Максвелла
- комплексное волновое сопротивление среды
-волновое сопротивление вакуума имеет постоянное значение
ЗМ. 1: решение волновых уравнений приводит к наличию трех основных типов волн: с продольным электрическим полем (Е-волна или TM - волна), с продольным магнитным полем (Н-волна или TЕ - волна), с отсутствием продольного электрического и магнитного полей (TEM - волна)
ЗМ. 2: комплексные выражения являются следствием потерь в среде. Если работать с вакуумом, то потери в среде отсутствуют. Для уменьшения потерь в стенках вакуумной камеры используют материалы с низким сопротивлением, как правило, это медь.
Уравнение Гельмгольца
14

## Slide 10
Вектор Умова-Пойнтинга
15

## Slide 11
Вектор Умова-Пойнтинга
Электромагнитное поле приводит:
К потерям в проводнике, связанными с сопротивлением проводника и протекающим по нему токам (токи текут на глубине скин-слоя).
К поглощению или возбуждению мощности сторонними токами. То есть заряженный пучок может либо поглощать мощность электромагнитного поля, либо сам быть источником такой мощности
К запасанию электромагнитной энергии в объеме. Это приводит к возможности создания объемных резонаторов
К распространению потока мощности. Мощность электромагнитного поля можно передавать на расстояния с помощью специальных фидерных трасс (волноводы, коаксиалы, полосковые линии и пр.)
16

## Slide 12: Решение уравнений Максвелла и волновое уравнение
Пример: плоская волна
волновое сопротивление среды
Для вещественных ε и µ амплитуда поля при распространении остается неизменной. Если ε или µ имеют мнимую составляющую, то вследствие потерь волна затухает в направлении распространения. ()
- комплексная диэлектрическая проницаемость
(металл с большим )
17
Скин-слой
Волн. сопротивление
Волн. сопротивление
Коэф-нт отражения
Коэф-нт отражения

## Slide 13: Типы волн в линиях передачи
18
(волны типа ТМ)
(волны типа ТЕ)
Волны без дисперсии
Волны с дисперсией (Фазовая скорость зависит
от частоты колебаний )
При
затухает без изменения по фазе.
Лебедев И. В. Техника и приборы СВЧ. Т.1. М. : Высшая школа. 1970, с.20–48

## Slide 14
Волноводы
19
Прямоугольный волновод Н-волна
Прямоугольный волновод Е-волна
m и n – вариации поля по x и y

## Slide 15
Волноводы
20
Цилиндрический волновод Н-волна
Цилиндрический волновод Е-волна
- функция Бесселя m-го порядка
- производная функции Бесселя m-го порядка
- n-й корень функции Бесселя m-го порядка
- n-й корень производной функции Бесселя m-го порядка
m и n – вариации поля по углу и радиусу

## Slide 16: Типы волн в волноводах
21
Электрическое поле в прямоугольном волноводе
Электрическое поле в цилиндрическом волноводе

## Slide 17
Волноводы
Мода колебания Е01 (ТМ01) в цилиндрическом волноводе: слева – электрическое поле, справа – магнитное поле
Мода колебания Н10 (ТЕ10) в прямоугольном волноводе: слева – электрическое поле, справа – магнитное поле
22

## Slide 18
3. Замедление фазовой скорости и структуры на бегущей волне

## Slide 19
Фазовая и групповая скорость
волновое число при отсутствии потерь, λ – длина волны в свободном пространстве (генератора)
критическое волновое число, β – волновое число, отвечающее за направление распространения волны. Критическое волновое число появляется благодаря наличию граничных условий.
Распространение волны возможно только в том случае, когда длина волны генератора меньше критической длины волны
волна описывается гармонической функцией.
Фазовая скорость больше скорости света
Длина волны в волноводе больше длины волны в свободном пространстве
групповая скорость < c
Ускорение невозможно
24
Лебедев И. В. Техника и приборы СВЧ. Т.1. М. : Высшая школа, 1970, с. 26–27

## Slide 20
Ускорение в бегущей волне
25

## Slide 21: Поле в диафрагмированном волноводе
По теореме Флоке для систем с периодическими граничными условиями электрические (и магнитные) поля в точках, отстоящих на период d, отличаются только фазой:
Электрическое поле в структуре с периодическими условиями:
27
Электромагнитное поле в периодической системе представляется набором пространственных гармоник. Каждая гармоника обладает своим волновым числом βn. Такие гармоники называются пространственными.

## Slide 22: Поле в диафрагмированном волноводе
Пространственные гармоники, обладают различными фазовыми скоростями.
Фазовая скорость будет уменьшаться с ростом номера гармоники.
Максимальное значение фазовой скорости соответствует нулевой (основной) пространственной гармонике.
Заряженная частица всегда будет взаимодействовать только с теми пространственными гармониками, фазовая скорость которых совпадает со скоростью частицы. Все остальные гармоники будут вносить осциллирующий эффект и их среднее влияние будет стремиться к нулю
- одинакова для всех гармоник
28
Милованов О. С., Собенин Н. П. Техника сверхвысоких частот. М. : Атомиздад, 1980. с. 140

## Slide 23
Замедление фазовой скорости
Для регулярного цилиндрического волновода продольное электрическое поле для аксиально-симметричной Е-моды
Для периодической структуры с n-ой пространственной гармоникой, фазовая скорость которой меньше скорости света,
Введем новое критическое волновое число
Теперь для n-ой пространственной гармоники поле будет представляться модифицированной функцией Бесселя
Данная функция монотонно возрастает с ростом аргумента
29
Милованов О. С., Собенин Н. П. Техника сверхвысоких частот. М. : Атомиздад, 1980. с. 140

## Slide 24
Рассмотрим отдельно новое волновое критическое число
Получается, что для частиц с γe ~ 1 при отклонении от центра периодической структуры энергия возрастает и возникает дополнительный энергетический разброс.
При γe ~ ∞ аргумент становится равным нулю и зависимости энергии от радиуса не возникает.
Борьба с зависимостью энергии от радиуса заключается в увеличении длины волны, то есть в уменьшении рабочей частоты, что приводит к росту геометрических размеров. В итоге для тяжелых частиц периодические структуры должны иметь большие поперечные размеры.
30
Поперечный энергетический разброс

## Slide 25
Дисперсионное уравнение для диафрагмированного волновода
Виды связи двух колебательных контуров:
Уравнение Кирхгофа для n -го контура имеет вид:
По теореме Флоке напряжения и токи в соседних ячейках бесконечной цепочки связанных одинаковых резонаторов могут отличаться только фазой:
26
Wangler T. Principles of RF Linear Accelerators. 2nd completely revised and enlarged edition. New York: John Wiley & Sons, 2008. p. 61-67.
Емкостная связь

## Slide 26
Дисперсионное уравнение для диафрагмированного волновода
27
где собственная частота одной ячейки (=2838 МГц),
собственная добротность резонатора,
набег фазы на ячейку. - коэффициент связи между ячейками. Характеризует отверстие между ячейками
Дисперсионная характеристика
При появлении периодичности у структуры появляется полоса пропускания, т.е. она начинает работать, как полосовой фильтр, пропуская СВЧ в диапазоне частот.
Полоса пропускания цепочки зависит от коэффициента связи и лежит в пределах , где

## Slide 27
Групповая скорость всегда меньше скорости света и определяет время, за которое фронт импульса СВЧ мощности доходит до конца структуры
28
Дисперсионное уравнение для диафрагмированного волновода
Фазовая скорость зависит от . То есть только при определенном фазовая скорость становится равной с
trace1: kc=0.1
trace2: kc=0.2
trace3: kc=0.3

## Slide 28
Виды колебаний (набег фазы на ячейку периодичности)
25
Е1 = cos(0) = 1
Е2 = cos(0+120) = - 0.5
Е3 = cos(0+120+120) = - 0.5
Е4 = cos(0+120+120+120) = 1
……
Wangler T. Principles of RF Linear Accelerators. 2nd completely revised and enlarged edition. New York: John Wiley & Sons, 2008. p. 67.

## Slide 29
Ключевым параметром является шунтовое сопротивление, которое зависит от рабочей фазы колебаний
Распространение мощности
29
- электрическое поле вдоль структуры
- мощность, распространяющаяся вдоль ускоряющей структуры
-набор энергии пучком в эВ без учета тока пучка

## Slide 30
Виды TW ускоряющих структур
Для структуры длиной L:
30

## Slide 31
Пример ускоряющей структуры на основе диафрагмированного волновода
Входные и выходные ячейки биметаллические с вакуумными фланцами и вводом СВЧ мощности.
31

## Slide 32
Измерения структур на бегущей волне при моде 2π/3
Для измерения протягивается по центру структуры маленький шарик
Шарик перемещается вдоль структуры
Выбирается частота и во время перемещения измеряется фаза и амплитуда отраженной волны
Если видно, что фаза не 120 град, то частота меняется и все повторяется
Измерения происходят при фиксации температуры!
32

## Slide 33
Измерения структур на бегущей волне при моде 2π/3
Измерения
Расчет
Амплитуда
33
A. Levichev, K. Grishina. S. Samoilov, M. Arsentieva, et al. Results of manufacturing and operation of the first accelerating structures for the linear accelerator of the SKIF injector based on a disk-loaded waveguide. Journal of Instrumentation, Volume 18, July 2023 DOI 10.1088/1748-0221/18/07/T07001

## Slide 34
Суммарная фазовая ошибка 0.9 град
Средняя фаза 120.01 град
Среднеквадратичное отклонение ±1.5 град
Полоса структуры 66 МГц
Коэффициент затухания по полю α=0.1 1/м
Отражение мощности 3%
34
Измерения структур на бегущей волне
с
с

## Slide 35
4. Структуры на стоячей волне

## Slide 36
Одиночный резонатор
36
Запасенная энергия
Изменение энергии
Время-пролетный фактор (transit time factor)

## Slide 37
Возбуждение резонатора
1. К элементу связи резонатора поступает падающая волна, которая практически вся отражается, за исключением малой части, которая проходит внутрь резонатора
2. Прошедшая волна в резонатор распространяется до противоположной стенки резонатора и полностью от нее отражается
3. Отраженная от стенки резонатора волна распространяется в сторону элемента связи резонатора. Так же, как с падающей волной генератора, практически вся волна внутри резонатора отражается обратно от элемента связи, за исключением малой части, которая излучается в подводящую линию. Отраженная волна внутри резонатора складывается с волной, прошедшей в резонатор со стороны генератора. Если складывание происходит синфазно, то амплитуда результирующей волны возрастает и речь идет о резонансе. Если волны складываются противофазно, то речь идет об антирезонансе и волны друг друга «гасят». Фаза, с которой приходит волна обратно к элементу связи, определяется пройденным расстоянием и длиной волны, то есть – геометрией резонатора и частотой.
37
Альтман Дж. Устройства СВЧ. М. : Мир, 1968, с. 57

## Slide 38
Возбуждение резонатора
38
Иванников В. И., Черноусов Ю. Д., Шеболаев И. В. Переходные процессы в паре связанных резонаторов. // ЖТФ. 1996. т. 66. N5. с. 162.
Wangler T. Principles of RF Linear Accelerators. New York: John Wiley & Sons, 1998. pp. 141–143

## Slide 39
Reflected power
Input power
Cavity field
bc=1
bc=0.5
bc=2
bc=5
t/τн
t/τн
t/τн
Возбуждение резонатора

## Slide 40
Одиночный резонатор
39
С. Ма, М. В. Арсентьева, А. М. Батраков и др. Измерение параметров ВЧ-пушки линейного ускорителя Сибирского кольцевого источника фотонов. Сибирский физический журнал. 2023. Том 18, № 1. С.14-27

## Slide 41
Ускоряющая структура на стоячей волне
40

## Slide 42
Измерения структур на стоячей волне
Для исследования полей в резонансных макетах наиболее часто применяется метод малых возмущений. В основе этого метода лежит соотношение, получаемое из теории малых возмущений, которое устанавливает связь между относительным изменением резонансной частоты резонатора и напряженностью полей в месте расположения малого возмущающего тела
Измеренное распределение электрического поля
Расчетное распределение электрического поля
Никифоров Д.А., Левичев А.Е., Барняков А.М., Андрианов А.В., Самойлов С.Л. Моделирование высокочастотной фотопушки для генерации ультракоротких пучков. Журнал технической физики, 2018, в. 4, с. 601. 10.21883/JTF.2018.04.45731.1914
41

## Slide 43
5. Учет нагрузки током пучка

## Slide 44
Учет нагрузки током пучка.
Фундаментальная теорема о нагрузке тока пучка
44

## Slide 45
Учет нагрузки током пучка.
Фундаментальная теорема о нагрузке тока пучка
45

## Slide 46
Учет нагрузки током пучка
Из баланса мощностей можно получить уравнение для нормированной амплитуды ускоряющего поля в резонаторе
Бегущая волна
Стоячая волна
46
Лебедев А. Н., Шальнов А. В. Основы физики и техники ускорителей. Второе издание. М. : Энергоатомиздат, 1991. с. 344–349
Иванников В. И. Павлов В. М., Черноусов Ю. Д., Шеболаев И. В. Влияние переходных процессов в ускоряющем резонаторе на энергетический разброс частиц // ЖТФ. 2004. Т. 74. № 6. с. 134–136
,
Распространяемая мощность

## Slide 47
Учет нагрузки током пучка
Ускоряющая структура на основе диафрагмированного волновода с постоянным импедансом
Ускоряющая структура на основе диафрагмированного волновода с постоянным градиентом
Ускоряющая структура на стоячей волне
47
Е. В. Дронова, А. Е. Левичев, А. В. Андрианов. Анализ передачи мощности от генератора в пучок для ускоряющих структур разных типов. Письма в ЭЧАЯ. 2021. Т. 18, № 5(237). С. 492–501
й

## Slide 48
6. Виды ускоряющих структур

## Slide 49
Структуры с петлевыми элементами связи
В 1956 г в Великобритании Данном (P.D.Dunn at al.) была предложена структура с петлевыми элементами связи ускоряющих резонаторов. Структура с U-образной петлей связи (U-shaped loops) была исследована Чодоровым и Крейгом (Chodorow M. and R. A. Craig) в 1957 году.
Связь резонаторов в виде S-образной петли (S-shaped loops) предложена Пирсом (Pearce A. F.) в 1958 году.
49
Dunn P. D, Sabel C.S., Thompson D. J., Coupling of resonant cavities by resonant coupling devices. Harwell: AERE Report GP/R, 1966, p. 46

## Slide 50
Структуры с щелевыми элементами связи
В структурах, состоящих из диафрагмированного волновода, элементом связи является отверстие, расположенное в центе диафрагмы. Связь происходит по электрическому полю. Чтобы в таких структурах увеличить полосу пропускания необходимо увеличить отверстие связи, что приводит к уменьшению шунтового сопротивления, а следовательно к уменьшению градиента набора энергии. Для избегания уменьшения шунтового сопротивления связь делают по магнитному полю, организовав отверстие связи около внешней стенке резонатора, как показано на рисунке. Такая структура исследовалась Чодороу (Chodorow) в 1960 г.
50
Lapostolle D., Pierre M., Linear Accelerators. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1970. p. 637–738

## Slide 51
Структура Андреева
В 1965-1969 годах Андреев В. Г. и его команда предложили использовать резонатор не на виде колебания Е010, когда имеется только одно место концентрации силовых линий электрического поля (пучность поля), а на виде Е020 с двумя концентрациями электрического поля. Данная структура часто называется структура с проводящими шайбами и диафрагмами (The washer-loaded structure). Ее можно рассматривать как волновод на виде колебания E02, нагруженный диафрагмами, не касающимися внешней стенки резонатора. Эта структура имеет наиболее высокий коэффициент связи среди всех ускоряю­щих структур, работающих на связи π/2 – сдвиг фазы на ускоряющую ячейку.
51
Андреев В.Г., Определение геометрии и структуры со знакопеременным и ускоряющим полем на ПИ / 2 волне. // ЖТФ, 1971, Т. 41, вып. 4, с. 788–796

## Slide 52
Бипериодическая структура
Вид колебания π/2 в кругом диафрагмированном волноводе
Ускоряемый пучок, пролетающий через такую структуру "видит" только набор одинаковых резонаторов со сдвигом фаз π между ними. Бипериодическая структура, будучи рассчитана на вид π/2, имеет хорошую стабильность электромагнитного поля к возмущающим факторам. С другой стороны, за счет реализации в ускоряющих ячейках сдвига фазы волны π эффективное шунтовое сопротивление таких структур оказывается высоким.
52

## Slide 53
Ускоряющие структуры с штыревыми элементами связи
В связанных резонаторах, которые работают с тяжелыми частицами резко падает добротность, т. е. шунтовое сопротивление таких структур мало. С этим связан переход при малых энергиях ускоряемых частиц (например, для ускорителей протонов) с резонаторных ускоряющих структур к штыревым.
53

## Slide 54
Высокочастотный квадруполь RFQ
Принцип работы высокочастотного квадруполя был впервые предложен И.М. Капчинским и В.А. Тепликовым в 1969 г. Для RFQ используются резонаторы Н-типа, которые имеют четыре пилона с волнообразным профилем в месте пролета пучка. Благодаря такой форме электродов возможно одновременная фокусировка квадрупольным ВЧ полем и ускорение частиц. Такой принцип позволил расширить пределы работы линейных ускорителей ионов с малыми скоростями и отказаться от больших высоковольтных ускорителей прямого действия.
54
Капчинский И. М., Тепляков В. А., Линейный ускоритель ионов с пространственно однородной жесткой фокусировкой. // ПТЭ, 1970. №. 2, c. 19–22

## Slide 55
Ускоряющая структура с параллельной связью
Первая статья по структуре с параллельной связью, разработанной в Корнельском университете, была опубликована в 1977 году. Ускорение электронов осуществлялось в резонаторах, последовательно расположенных друг за другом. Для подвода мощности использовалась коаксиальная линия, при этом все резонаторы были подсоединены к ней параллельно, каждый через свой индивидуальный ввод. Расстояние между точками подключения в линии и между резонаторами равно полудлине волны в коаксиальной линии. Поскольку фазовая скорость в коаксиальной линии без заполнения равна скорости света в вакууме, и такую же скорость имеют релятивистские электроны, автоматически обеспечивался синхронизм ускоряющего поля в резонаторах и ускоряемых частиц.
Корнельская ускоряющая структура
Ускоряющая структура с параллельной связью с волноводным возбуждающим резонатором
55
A.V. Andrianov, A.M. Barnyakov, A.E. Levichev, M.V. Maltseva, D.A. Nikiforov and S.L. Samoylov. Development and low power test of the parallel coupled accelerating structure. 2016 JINST 11 P06007
Sundelin R. M., Krchgessner J. L., Tiger M., Parallel Coupled Structure. IEEE Trans. on Nucl. Science, 1977. Vol. NS-24, No.3, p.1686

## Slide 56
Сверхпроводящие линейные ускорители
Сверхпроводящие ускорители начали развиваться в 1962 г. Первые сверхпроводники пытались создать при использовании свинца, но, примерно, в 1969 г. свинец был вытеснен ниобием, который лучше подходил для использования в СВЧ технике. В 1972 г. в Стэндфордском университете был ускорен первый электронный пучок в сверхпроводящем линейном ускорителе.
Сверхпроводящая структура для International Linear Collider
56
Advances of accelerator physics and technologies edited by Herwing Schopper. (Advanced series on directions in high energy physics. Vol. 12.). World Scientific Pub Co. 1993. pp. 321–354.
Mc Ashan M., Mittag K., Schwettman H., Suelze L., Turneaure J., // Appl. Phys. Lett., 1973. v. 22, p. 605

## Slide 57
Новые методы ускорения
Во избежание пробоев необходимо увеличить частоту структуры.
Kilpatrick Limit
Расчет: наведенное поле – около 10 МВ/м, потери энергии – около 1 МэВ
По факту вышло:
Наведенное поле – около 25 кВ/м, оставляемая энергия пучком в структуре меньше разрешения спектрометра (десятки кэВ)
Arsentyeva M.V. Levichev A.E. Excitation of the W-band Structure of Cavities by the Charged Particle Train. Physics of Particles and Nuclei Letters. Volume 19, Issue 4, August 2022, Pages 384-388
https://www.inp.nsk.su/images/Arsentyeva_aref.pdf
57

## Slide 58
Спасибо за внимание

## Slide 59
Основной физический принцип, который использует индукционный ускоритель – связь изменения во времени магнитного поля с вихревым электрическим полем
Энергия запасается не в виде электрического поля в конденсаторах, в виде магнитной энергии в индукторах, а потом выводится в ускоряющий зазор в виде вихревого электрического поля. Главным отличием здесь является отсутствие электростатического поля, а значит ограничений, связанных с пробоем. Такие ускорители способны обеспечить ускорения до десятков МэВ, сохраняя по-прежнему очень высокую эффективность и мощность ускоренных пучков.
Ускоритель DARHT (Dual-Axis Radiographic Hydrodynamic Test Facility) в национальной лаборатории Лос-Аламоса. Его параметры: энергия до 18 МэВ, ток пучка до 2 кА, длительность импульса тока до 1.6 мкс. Задача ускорителя – изучение быстропротекающих процессов.
Индукционный ускоритель

## Slide 60: Теорема Флоке
26
Система с n степенями свободы, описываемая дифференциальным уравнением порядка 2n с периодическими коэффициентами периода T, имеет 2n линейно независимых решений, образующих фундаментальную систему, причем каждое из этих решений имеет вид:
Решения воспроизводят себя через период с точностью
до постоянного множителя
Мэтьюз Дж., Уокер Р. Математические методы физики. М.: Атомиздат, 1972. с 172.