## Slide 1: Введение в ускорители

## Slide 2: Ускоритель – установка для получения пучков заряженных частиц
Ускорители применяются:
В научных исследованиях (элементарные частицы, ядерная физика, физика твердого тела, получение не встречающихся в природе нуклидов)
В прикладных исследованиях (источники синхротронного излучения)
В медицине (радиационная диагностика и терапия, стерилизация аппаратуры), биологии
В промышленности (имплантация ионов, дефектоскопия, электронно-лучевая сварка, стерилизация пищевых продуктов, искусственная полимеризация лаков радиационная обработка материалов, изготовление элементов микроэлектроники, модификация свойств материалов, например резины)

## Slide 3: Ускорители различаются:
По назначению
По составу поставляемых частиц: легкие (электроны, позитроны), промежуточные (мезоны) и тяжелые частицы (протоны), ионы самых разнообразных масс и зарядностей, античастицы (антипротоны)
По энергии частиц, от самых низких до нескольких ТэВ (1012 эВ, 1 эВ=1.6·10-19 Дж)
По геометрии (кольцевые и линейные)
По интенсивности пучков
Развитие ускорителей - не самоцель, а потребности ядерной физики и физики высоких энергий

## Slide 4: Происхождение ускорителей
Первая задача – изучение строения атомного ядра
В 1924 г. Г. Изинг в Стокгольме предложил первый ускоритель, который использовал переменное электрическое поле, состоящий из прямой вакуумной трубы и последовательности металлических дрейфовых трубок с отверстием в центре для пролета пучка
Первый резонансный ускоритель был создан и испытан Р. Видероэ в 1927 г. в Германии. Линак, созданный Р. Видероэ, был предшественником всех современных резонансных ускорителей

## Slide 5: Схема ускорителя Видероэ
1 – трубки дрейфа; 2 – источник переменного напряжения:
3 – электрическое поле между трубками

## Slide 6
В эксперименте Р. Видероэ высокочастотное напряжение амплитудой 25 кВ и частотой 1 МГц было приложено к единичной дрейфовой трубке, расположенной между двумя заземленными электродами. Пучок ионов калия приобретал максимум энергии в каждом зазоре. Измеренная конечная кинетическая энергия составила 50 кэВ и равнялась удвоенной энергии, которая была получена, если бы пучок пролетал только через один ускоряющий зазор.
В 1932 г. Д. Слоен и Э. Лоуренс повторили ускоритель Р. Видероэ с 30 дрейфовыми трубками и, используя от источника напряжение в 42 кВ и частоту 10 МГц, они ускорили пучок током 1 мкА, состоящий из ионов ртути, до энергии 1,26 МэВ. В 1934 г. выходная энергия была увеличена до 2,85 МэВ путем использования 36 дрейфовых трубок.

## Slide 7: Ускоритель Кокрофта-Уолтона
Первый «рабочий» линейный ускоритель построили в 1932 году сотрудники Кавендишской лаборатории Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон, спустя 19 лет удостоенные Нобелевской премии. Эта машина разгоняла протоны до энергии в 500 КэВ, что позволило взломать ядра лития. В 1930-е годы эта система (так называемый каскадный генератор) использовалась довольно широко, но лишь для получения энергий до 1 МэВ (в этом качестве ее используют и поныне).

## Slide 8: Электростатический генератор Ван дер Граафа
Принцип работы:
Воздух ионизируется под высоким (50 кВ) напряжением
Коронный разряд, ионы заряжают резиновый ремень, вращение блоков задается мотором
Заряд переносится ремнем вверх до сборника
Сфера заряжается до высокого потенциала, ограничения связаны с коронным разрядом, зависят от формы поверхности, ее чистоты и т.д.
Во избежание пробоя внутри сферу заполняют инертным газом (10 Атм, азот, фреон)
Ионы (протоны) получаются в источнике под высоким напряжением (равным потенциалу сферы) и ускоряются в канале
Нужная зарядность отсортировывается при помощи анализируюшего магнита и коллиматора
Максимальная энергия порядка 10 МэВ

## Slide 9: Ускоритель тандем
Принцин работы:
дважды используется ускоряющее напряжение
пучок отрицательных ионов вводится из источника под нулевым напряжением и ускоряется до напряжения терминала
производится его обдирка при прохождении через фольгу до положительной зарядности
повторное ускорение за счет прохождения разности потенциалов при движении пучка от терминала к магнитному анализатору

## Slide 10: Высокочастотный линейный ускоритель (Видероэ)
Принцип действия:
пучок из ионного источника вводится в последовательность дрейфовых трубок, выполненных из проводяшего материала
высокочастотное напряжение прикладывается ко всем трубкам от генератора
поля внутри трубок нет, но есть в зазорах
за время пролета частицы в трубке фаза ускоряющего поля изменяется на 180 градусов
для поддержание синхронизма между частицей и нужной фазой ускоряющего поля длина трубок нарастает (резонансная структура)
когда скорость частицы (и, соответственно, длина дрейфовой трубки) нарастает значительно по сравнению с первоначальной, происходит смена частоты на более высокую
при высоких частотах становятся заметными потери энергии в структуре и зазоры «закрывают», делая их резонаторами

## Slide 11: Ускоритель Альвареца
В 1946 году Альварец и Вольфганг Панофски построили в Беркли первый в мире линейный ускоритель, который разгонял протоны до энергии в 32 МэВ, вполне достаточной для экспериментов в области ядерной физики. Для создания ускоряющего поля они воспользовались деталями радиолокаторов. Схема Альвареца хорошо работает для разгона протонов до 200 МэВ. Более высокие энергии получают с помощью волноводов с бегущей волной, которые используют и в электронных линейных ускорителях.
Ускоритель Л. Альвареца имел диаметр 1 м и длину 12 м, рабочая частота составляла 200 МГц. Протоны ускорялись с 4 МэВ до 32 МэВ. Примерно в то же время, в Стэнфорде Э. Гинзтоном, В. Хансэном и В. Кеннеди была предложена новая ускоряющая структура, эффективная для ускорения релятивистских электронов. Структура состояла из набора резонаторов с центральными отверстиями для пролета пучка и прохождения электромагнитной мощности и называлась структурой круглого диафрагмированного волновода.

## Slide 12: Резонаторы Н-типа
В 1962 г. П. Зейдлиц и В. Ямницкий предложили, а в 1965 г. В. Бомко и Е. Ревуцкий подробно исследовали так называемые Н-резонаторы. На рисунке показана эволюция резонансной петли в Н-резонатор и встречно-штыревую структуру. В Н-резонаторе магнитное поле полностью охватывает нижний и верхний пилоны. Благодаря этому, на трубках дрейфа напряжения получаются различной полярности. Встречно-штыревая структура с 11 трубками дрейфа использовалась В. Бомко в резонансном режиме на виде колебания π и имела следующие параметры:
рабочая частота – 30 МГц;
диаметр структуры –1,5 м;
шунтовое сопротивление –80 МОм/м;
энергия ускоряемых тяжелых ионов –1 МэВ;
трубки дрейфа имели диаметр 10 см для возможности размещения магнитов

## Slide 13: Высокочастотный квадруполь
Высокочастотный квадрупольный линак (RFQ) применяется для ускорения частиц со скоростями от 0,01 до 0,1 от скорости света. RFQ является одним из важнейших ускорителей ионов
Принцип работы высокочастотного квадруполя в качестве ускорителя частиц был впервые предложен И. Капчинским и В. Тепляковым в 1969 г. Для RFQ используются резонаторы Н-типа, которые имеют четыре пилона с волнообразным профилем в месте пролета пучка. Благодаря такой форме электродов, возможна одновременная фокусировка квадрупольным ВЧ полем и ускорение частиц. Такой принцип позволил расширить пределы работы линейных ускорителей ионов с малыми скоростями и отказаться от больших высоковольтных ускорителей прямого действия. Позже И. Капчинский и В. Тепляков показали, как можно ввести малые изменения в параметры RFQ линака, чтобы была возможна адиабатическая группировка частиц.
Поперечные сечения объемных резонаторов для ускоряющих
структур с пространственно-однородной ВЧ-квадрупольной фокусировкой:
а) двойной Н-резонатор; б) секторный четырехкамерный резонатор;
в) четырехкамерный резонатор типа ”клеверный лист”.

## Slide 14: Линейный ускоритель электронов ЛИНАК – базовая установка ЛЯП

## Slide 15: НАЧАЛО, 2001 год

## Slide 16: Установлены первые ускоряющие секции

## Slide 17: Собрана и запущена ЭП на напряжение 50 кВ

## Slide 18: Смонтировано оборудование модуляторного зала и пультовой

## Slide 19: Ондулятор и первые пользователи

## Slide 20: Ускоритель в настоящее время

## Slide 21
ПАРАМЕТРЫ УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ
Энергия электронов, МэВ | 200
Ток пучка в импульсе, мА | 40 -60
Длительность импульса тока, мкс | 0,01 – 3,5
Частота посылок, Гц | 1 - 10
Количество ускоряющих секций | 3 короткие 4 длинные
Темп ускорения, МэВ/м | 5
Энергия инжекции, кэВ | 400

## Slide 22
СПАСИБО