## Slide 1: Измерение угловых корреляций гамма-лучей при рассеянии нейтронов с энергией 14 МэВ на углероде при помощи метода меченых нейтронов
Д. Н. Грозданов
Объединенный Институт Ядерных Исследований
В рамках коллаборации “ТАНГРА”
Быстрицкий В.М., Зонтиков А.О., Копач Ю.Н., Русков И.Н., Ской В.Р.

## Slide 2: Мотивация: почему нужны измерения угловых зависимостей гамма-квантов при неупругом рассеянии нейтронов
Введение в эксплуатацию установки Тангра
Некоторые расхождения между имеющимися экспериментальными и оцененными данными
Исследование возможных различий в рассеянии нейтрона и протона
Угловая анизотропия испускаемых гамма-лучей должна быть принята во внимание, если метод меченых нейтронов используется для элементного анализа

## Slide 3: Теоретические соображения
В общем случае, угловое распределение описывается:
Где
, - полярный и азимутальный угол гамма-излучения;
P - вероятность того, что режим  формируется;
am() – амплитуда соответствующего m-компонента;
2m – нормированая сферическая гармоника;
Проинтегрировав выражение (1) по уголу , получим:
W() ~ 1 + a2 P2(cos ) + a4 P4(cos )
n
n’
12C

(1)

## Slide 4: Угловая анизотропия g-линии 4,44 МэВ при неупругом рассеянии нейтронов с энергией 14 МэВ на углероде

## Slide 5: Метод Меченых Нейтронов - ММН
Основные компоненты:
Нейтронный генератор
Позиционно-чувствительнй детектор a-частиц
Детекторы g-излучения и нейтронов
d +3Н  4He (3.5МeV) + n (14.1МeV)
Основные преимущества метода:
Точное определение числа нейтронов, попадающих в мишень: каждый нейтрон "помечен" -детектором
Информация о пространственно-временых характеристиках взаимодействия нейтрона с мишенью
Метод позволяет определить различные элементы и вещества, используя свои характерные гамма-лучи
Данный метод успешно применяется для обнаружения опасных веществ
Мы предлагаем использовать ММН для фундаментальных и прикладных исследований по ядерной физике

## Slide 6: Принципиальная схема экспериментов
Нейтронный генератор со встроенным детектором a-частиц
Детекторы гамма-лучей
Детекторы нейтронов
Считывание электроника и система сбора данных
Мишени
Защита
Доступный
Требуется
Полиэтилен
Железо
G, n - Гамма и нейтронные детекторы

## Slide 7: Нейтронный генератор ИНГ-27
Максимальная интенсивность ~5x107 с-1
Энергия нейтронов 14.1 MэВ
Режим нейтронного излучения Стационарный
Источник питания 2005 V
Максимальная потребляемая мощность 40 W
Размеры 130х279х227 mm
Вес 8 kg
Время работы ~800 часов
Детектор -частиц 9-пиксельный или 64 пиксельный позиционно-чувствительный кремниевый детектор
Производитель: Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова

## Slide 8: Многодетекторная система “Ромашка”
24 сцинтилляционных детекторов на основе NaI(Tl), размер 78х90х200.
Энергетическое разрешение на 662 keV ~ 8 %
Временное разрешение ~ 3 nsec

## Slide 9: Электроника и сбор данных
16/32/48 - канальный аналого-цифровой преобразователь, в виде одного или нескольких PCI-E карт.
Частота дискретизации 100 MHz
Оцифрованные сигналы передаются по шине PCI-E в память компьютера, где происходит вся обработка и хранение данных.
Максимальная нагрузка на систему составляет ~ 105 событий в секунду
ADCM-16

## Slide 10: Геометрия и защита установки
Высокое разрешение
Высокая эффективность
Промежуточный
22 NaI(Tl) детектора расположены вертикально
Расстояние от источника до мишени: ≈ 85см
Расстояние от мишени до детекторов: ≈ 32см
Защита: 40см железа.

## Slide 11
Геометрия и защита установки

## Slide 12: Калибровка Эффективности
Относительная эффективность
661 keV
1173 keV
1332 keV

## Slide 13: Измерения профиля пучка
Размер мишени
Х-образный профиль
Y-образный профиль

## Slide 14: Экспериментальное измерения
~ 8 часов облучения с
графитового куба с размерами 5x5x5cm

## Slide 15: Анализ данных: Время-пролётные спектры
150
900
1650
  Все события
Энергетический порога
(Eg ~ 4 МэВ)
~3ns FWHM
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
2
2
3
3
1 – нейтроны и g-лучи от защиты; 2 – -лучи от углеродной мишени;
3 – нейтроны, рассеянные на мишени;
150
900
1650

## Slide 16: Энергетические спектры
150
900
1650
  Все события
- совпадение
4.4 MeV
4.4 MeV
4.4 MeV
single
escape
single
escape
single
escape
150
900
1650

## Slide 17: Выход гамма-квантов с энергией 4,44 МэВ в зависимости от детекторов

## Slide 18: Выход гамма-квантов с энергией 4,44 МэВ в зависимости от Cos (Q)

## Slide 19: Результаты и сравнение с другими данными
a=1.800.10
b=1.45 0.11
a=1.750.18
b=1.20 0.31
Anderson et al:

## Slide 20: Выводы и перспективы
Угловое распределение 4,44 МэВ гамма-лучей от 1го возбуждённого состояния 12С в реакции (n, n‘g) было измерено с хорошей точностью, используя метод меченных нейтронов.
Данные в основном согласуются с предыдущими измерениями.
Оцененные параметры анизотропии от ENDF / B и JENDL библиотек не включают коэффициенты 4-го порядка, что приводит к отклонению в области углов 0 и 180 градусов.
Мы планируем измерить / оценить угловые распределения (дифференциальные сечения) упруго и неупруго рассеянных нейтронов, а также угловые корреляции n'-g.
Таже планируются измерения угловых корреляций в рассеянии нейтронов с энергией 14 МэВ на других ядрах, а также в других реакциях (например, (n, 2n)).

## Slide 21: Спасибо за внимание