## Slide 1: Remote and distributed control and monitoring system at the LU-20 injection complex
Elkin Vladimir , Gorbachev Evgeny, Ponkin Dmitry, Sedykh Georgy
Joint Institute for Nuclear Research
VBLHEP

## Slide 2: Инжекционный комплекс

## Slide 3: Серверное оборудование
В составе комплекта:
CPU Intel® Xeon E5-2640v4 2.40GHz,25M,8.00GT/s 10-Cores
Модуль памяти DDR4-2400MHz 8GB (8шт)
Жесткий диск SAS 3,5" Seagate Enterprise 600GB (8шт)
Контроллер 2-портовый Ethernet 1GbE
Контроллер 2-портовый Ethernet 10GbE
SuperServer 6028TR-D72R
Две системы (nodes) с поддержкой горячей замены в 2U форм-факторе

## Slide 4: Управление сервером
Удобный интерфейс
Мониторинг нагрузки в реальном времени
Настраиваемый Backup
Объединение в кластеры
Возможность полного переноса ВМ на другие рабочие сервера
Настраиваемая система оповещения

## Slide 5
Для виртуализации используется система RAID-5
Было установлено две виртуальных машины
Производится еженедельный Backup
Первая ВМ используется для управления оборудованием. На ней располагаются TANGO-устройства различных уровней. Используется внутренняя локальная сеть
Вторая ВМ используется для вывода информации во внешний мир. Все клиенты работают в режиме Read Only. Используются протоколы WebSocket и HTTP(REST)
HTTP://
WS://

## Slide 6: Control System layout
Archiving
Tango DB
CS services
Storage
Equipment
Service
layer
Client
layer
WebSocket
REST (HTTP)
TANGO
protocol
Web Application
Desktop Application
PXI, VME
PS …
MODBUS, TCP/IP SOCKET … etc

## Slide 7: Управление. Клиентный уровень. Desktop приложения
Для написания
Desktop приложений использовались либо встроенные в TANGO GUI, (например PyQT.)
Соединение клиентной
части с TANGO-сервером производится по TANGO протоколу
Либо стандартные GUI.
Соединение клиентной
части с TANGO-сервером производится по WebSocket
или http протоколу

## Slide 8: Управление. Клиентный уровень. Web приложения

## Slide 9: Клиентно-серверное взаимодействие
Для обеспечения связи между TANGO и Web приложениями используются специальные TANGO модули.
RestDS - TANGO модуль обеспечивающий доступ к TANGO устройствам по http протоколу через GET POST запросы (автор Седых Г.)
WebSocketDS - TANGO модуль обеспечивающий доступ к TANGO устройствам по WebSocket протоколу. Главное его преимущество – использование полнодуплексной связи (автор Елкин В.)

## Slide 10: Как работает HTTP (REST)
CLIENT
SERVER
Do you have new data for me?
And now?
And now?
…… ETC ETC ETC ……
No, not yet
Waiting …
No, not yet
Yes, here's the new data

## Slide 11: Как работает WebSocket
CLIENT
SERVER
Tell me when there will be new data
Waiting …
Yes, here's the new data

## Slide 12: Beam profile measurement module
Отличный пример эффективности использования WebSocketDS, это клиент для управления профилями инжекции.
(Профилометр автор Д. Понкин)

## Slide 13: Web клиент управления питанием магнитных линз

## Slide 14: Web клиент для просмотра журнала команд

## Slide 15: Web Client
Desktop эмуляция в браузере

## Slide 16: Web Client
Desktop эмуляция в браузере

## Slide 17: Web + Desktop приложения
Стандартный Desktop APP
Web Application
Другой метод – написание универсального приложения, работающего как стандартное desktop приложение, так и через браузер.

## Slide 18: Web клиент для визуализации архивных и онлайн данных
Web клиент может работать в разных режимах. Режим с панелью настроек. Пользователь задаёт вид графика, а также устанавливает источник данных и тип отображения (онлайн или архивные данные за определённый период без обновления)

## Slide 19: Web клиент для визуализации архивных и онлайн данных
Режим сохранённого графика. В этом режиме все установки для вида графиков и источника данных прописываются либо в URL через GET параметры, либо хранятся в БД, и доступ к ним производится через ключи прописанные в URL

## Slide 20: URL режим
Данный режим, например, избавляет от необходимости написания отдельных клиентов для разных источников данных. Графики вставляются в любую страницу через тег <iframe>
Перечень выводимых атрибутов
Отображаемые имена атрибутов
Минимальные установки общего вида
BASE64(JSON)
svconf=eyJ0cCI6MCwiYXRvIjp7ImRuIjoibnVjbG90YW5nby5qaW5yLnJ1OjEwMDAwL3N5cy90YW5nb3Rlc3QvMyIsImFuIjpbImxvbmdfc2NhbGFyIiwidWxvbmdfc2NhbGFyIiwidXNob3J0X3NjYWxhciJdfSwibnAiOjEwMCwidXAiOjEsIm5tIjoxMCwidHQiOiIiLCJscCI6ImMiLCJ5dCI6IiIsImNsciI6WyIjN2NiNWVjIiwiIzQzNDM0OCIsIiM5MGVkN2QiXX0=

## Slide 21: Модуль для извлечения архивных данных
Для извлечения архивных данных используется специальный TANGO модуль HDBppExtractor (совместная разработка Елкина В. и Седых Г.)
Данный модуль поддерживает:
  Отображение списка массивных и скалярных числовых атрибутов (добавлено Елкиным В.)
  Выдачу данных с перечисленных атрибутов за определённый период с определённым количеством точек в формате JSON
  Выдачу данных с перечисленных атрибутов за определённый период с определённым количеством точек в формате SVN

## Slide 22: Итоги:
Установлено новое серверное оборудование, повысившее надёжность системы управления
Разработаны специальные модули, значительно расширяющие инструментарий для написания клиентских приложений
Разработаны и совершенствуются программные инструменты для визуализации архивных и online данных
Успешно освоены web-технологии создания клиентских приложений
Планы:
Дальнейшее использование и расширение web-технологий в системе управления
Расширение возможностей Web клиента для визуализации архивных и онлайн данных
Освоение && развитие новых технологий, упрощающих разработку клиентских приложений

## Slide 23
Спасибо
за внимание!

## Slide 38: Клиентный уровень (Web + Desktop приложения)
Один из методов создания Web + Desktop приложения - это эмуляция Desktop . Страница выглядит как простой рабочий стол. Можно открывать различные окна внутри страницы браузера, управлять их расположением, сворачивать. Также есть возможность открывать отдельные окна браузера меньшего размера.
Для большей универсальности разрабатываются приложения, содержащие в себе и основы веб-приложений и внешний вид стандартных Desktop приложений

## Slide 39: Клиентный уровень. Web приложения
Основной плюс Web приложений – это кроссплатформенность. Приложения работают на различных платформах (PC, mobile) и Операционных системах.
Также большим плюсом является простота обслуживания: нет необходимости установки, а обновление производится централизованно, без участия клиента.

## Slide 40: WebSocketDS
Данный TANGO -модуль используется для связи TANGO -устройств с внешним миром по протоколу WebSocket. Поддерживается автоматическое получение обновляемых данных, получение данных по запросу, а также выполнение команд.
Также есть возможность подписки на TANGO events. Данные отправляются клиенту при возникновении события на сервере (при условии подписки)
В качестве клиентов могут использоваться как браузерные приложения (созданием специального javascript объекта), так и desktop приложения.
Для создания десктопных приложений существуют библиотеки для практически всех современных сред. QT, С#, boost
Для запросов и ответных данных используется формат JSON.

## Slide 41: Beam profile measurement module
Отличный пример эффективности использования WebSocketDS, это клиент для управления профилями инжекции.
(автор Д. Понкин)

## Slide 42: Web клиент управления профилями инжекции