## Slide 1: Система выработки триггера экспериментов BM@N и SRC. Проект триггера уровня 0 эксперимента MPD.
С.Сергеев
Отчет по результатам работы за 5 лет.

## Slide 2: Основные компоненты системы триггера эксперимента BM@N (I)
HI beam
Scintillation Detector | Photodetector | Scintillator | Operation in magnetic field
BC1 | XP2020 | Plastic scintillator D150×3 mm | No
BC2(T0) | MCP-PMT PP2365E | Plastic scintillator D20x0.8 mm Angle 45o | Yes
VC | XP2020 | Plastic scintillator D100×10 mm hole D27 mm | Yes
BD | SiPMs (Sensl) 6 x 6 mm | BC-418 plast. scintillator 150×7×7 mm 40 units | Yes
BC1
BC2
VC
BD
SiD
Target
SiD | 64 radial strips | Silicon D86x0.3 mm hole D32 mm | Yes

## Slide 3: Основные компоненты системы триггера эксперимента BM@N (II)
BD
TYPE PP0365G
18mm MCP-PMT
Photodetector
T0 detector (BC2)
Barrel detector
40 scintillation strips
with SiPM readout
Si detector
64 radial strips
Active area

## Slide 4: Основные компоненты системы триггера эксперимента BM@N (III)

## Slide 5: Требования к системе триггера
Синхронизация с ускорителем
Выработка «ворот» пучка
Выработка сигнала физического триггера с учетом множественности от BD и SiD
Выработка сигнала запуска считывания (Trigger)
Выработка сигналов «калибровки» калориметра
Выработка сигнала подогрева GEM вне ворот пучка
Формирование «слова флагов» на каждый триггер
Возможность настройки дискриминаторов, задержек и длительностей всех сигналов от счетчиков и синхросигнала ускорителя
Мониторирование параметров пучка с записью в локальный архив и с публикацией данных через web и специализированные программы
Передача данных в центральную систему медленного контроля

## Slide 6: Форма синхро-сигналов

## Slide 7: Реализация логики
T0U
Acc.
BC1
BC2
VC
BC3
To TDC (70 ch)
Trigger
DAQ gate
Calib
GEM Heater
DAQ busy
SiDU
To TDC (60 ch)
SiD 64 channels
Rack-mount PC
Multiplicity > N
BD 40 channels
USB-RS
USB-RS
Control
Real-time
counts
BC1
Control

## Slide 8: Реализация «в железе»
Стойка с аппаратурой рядом с мишенью
Влияния магнитного поля не замечено
Влияния облучения не замечено

## Slide 9: Оборудование T0U (I)
Материнская плата содержит
  FPGA Altera Cyclon V
  Сплиттеры сигналов с малым джиттером
  2 виртуальных USB-Com порта,
  Заложена возможность установить интерфейсы Ethernet и Optical link
Дочерние платы
  4 входных модуля с дискриминаторами по 4 канала (-3V … +0.5V)
  4 выходных модуля – сигналы NIM по 4 канала или
  4 выходных модуля – 50 Ohm TTL, по 4 канала
  12 источников низковольтного питания, 2 канала +8V подстраиваемые и канал -7.2V
  Выходной буфер LVDS

## Slide 10: Оборудование T0U (II)
Входной модуль
Выходной модуль
NIM
Выходной модуль
50 Ohm TTL
  Выходной буфер LVDS

## Slide 11: Особенности T0U
Для построения триггера логика T0U содержит до 12 каналов асинхронных подстраиваемых линий задержки (10 нс … 85 нс с шагом ~0.7 нс) и дискриминаторов (-3V…+0.5V)и до 5 синхронных каналов с временем до 65 000 шагов и шагом от 100 нс
Для настройки триггера в T0U встроено 4 мультиплексора, позволяющих выводить на осциллограф сигналы из ключевых точек логической схемы в FPGA
BC1, BC2 and Beam_Trigger (BT)
BT, SiD and DAQ_Trigger

## Slide 12: Программное обеспечение
Для удовлетворения указанным требованиям разработан комплекс следующих программ:
  Менеджер T0U (включая визуальный интерфейс для настройки и мониторирования триггера)
  Менеджер SiD (включая визуальный интерфейс для мониторирования работы SiD)
  Сервер + клиент для наблюдения формы интенсивности счета во время растяжки пучка (TCP/IP сервер)
  Web-сервер для публикации данных последнего сброса пучка (http-сервер)
  Сервер блока высоковольтного питания HV_Sys
  Программа-интерфейс для передачи данных в центральную DCS (TCP/IP сервер)
  Просмотрщик архива данных каждого сброса пучка
  Тестовые и настроечные программы для проверки обмена с аппаратурой

## Slide 13: Взаимодействие программ
T0U
Детекторы
T0U_Mgr
Log_View
SpillView
Server
SpillView
Clients
SpillView
Clients
SpillView
Clients
SpillView
Clients
Web_Server
Web-browser
Web-browser
Web-browser
Web-browser
Картинка
растяжки
Счета
растяжки
DCS_Server
К центральной
DCS
Счета растяжки + LV
HV_Server
Параметры
HV
Log-файл
SiU
SiU_Mgr

## Slide 14: T0U_Mgr (I)

## Slide 15: T0U_Mgr (II)

## Slide 16: T0U_Mgr (III)

## Slide 17: SiD_Mgr

## Slide 18: Spill_View server

## Slide 19: Web-Server + browser

## Slide 20: HV Server

## Slide 21: Log_Viewer

## Slide 22: SRC vs BM@N
Отличия эксперимента SRC от BM@N
  Отсутствуют многоканальные детекторыBD и SiD, но
  Добавлены дополнительные сцинтилляционные счетчики
  Добавлен дискриминатор с двумя порогами
  Существенно усложнена логика выработки триггера
Как результат весь комплекс программ был модифицирован, хотя структура и осталась практически без изменений

## Slide 23: SRC_Mgr

## Slide 24: Результаты (SRC, BM@N)
Разработана и успешно используется модульная система выработки триггера для экспериментов с фиксированной мишенью SRC и BM@N
Система имеет только виртуальные органы управления (интегрировано в FPGA). Для настройки системы при нормальной работе аппаратуры на пучке требуется менее часа
Разработан комплекс программ для управления и монирорирования работы системы с применением архитектуры клиент/сервер

## Slide 25: Детектор FFD проекта MPD
Основные задачи
  Определение точки взаимодействия по оси Z
  Определение множественности
  Выработка физического триггера нулевого уровня
  Выработка вспомогательных триггеров (калибровка, …)?
L = 140 cm
Au
Au
γ
γ
π
π
p
p
p
FFD
L
FFD
R
2.7< |η| < 4.1
θ
E
W

## Slide 26: Расположение FFD

## Slide 27: Оборудование FFD

## Slide 28: SDU (Arm processor)
SPM
SPM
SPM
SPM
LVM
LVM
LVM
LVM
IM
APM
5 FE boards
5 FE boards
5 FE boards
5 FE boards
To vertex processor
To TDCs
Serial line server
Ethernet
Optical link to DAQ
RS485

## Slide 29: SPM+ LVM
MCU
Positive regulated power supply +4V-8V, 150 mA
Negative power supply
-7,3V, 100 mA
Positive regulated power supply +4V-8V, 150 mA
I,V,En
I,V,En
I,En
HDMI for one FEE module (4 lvds channels)
4 * LVDS fan-out 1:2
individual
Signals to DAQ
Signal processing
Back-Plane
RS485
To Arm module
RS485
LVM
SPM

## Slide 30: Signal processor module
Programmable delay
Programmable delay
FPGA
Programmable delay
Individual signals
Programmable delay
From/to other electronic
RS485
CLM
RS422
JTAG
RS485
MCU
Station address 5 bits
20 delay lines per SPM

## Slide 31: Схема канала
Pulse width discriminator
Counter
Shaper
Counter
To TDC
Fan-out
Σ
OR
FPGA
Adjustable delay
Counter
Latch
Fan-out
20 channels
8
Adjustable delay
Pulse width discriminator
Counter
Shaper
Counter
Shaper
20 channels
Nch Nmod

## Slide 32: Блок выравнивания задержек
Delay
Delay
Delay
Delay
К FPGA
Back-Plane RS485
От сплиттера,
20 линий
Адрес 5 бит
MCU

## Slide 33: Vertex processor
RS
processing block
Precise Programmable delay #3
AND
FPGA
Precise Programmable delay #1
Precise Programmable delay #2
Preprocessing block
RS485
MCU
CLM
JTAG
RS422
RS485

## Slide 34: Текущий статус
Разработана и зафиксирована архитектура системы выработки триггера нулевого уровня установки MPD
Отмакетированы и испытаны основные узлы модулей SPM, LVM, APM, VPM на отладочном комплекте FPGA Cyclone IV, потребуется некоторая «доводка» на готовых платах модулей на Cyclone X GX
Начата разводка плат SMP и LVM
Начата разработка модуля CLM и отработка загрузки конфигурации в FPGA по каналу JTAG на отладочных комплектах Cyclone X GX и STM32F407

## Slide 35: Благодарю за внимание