## Slide 1: Статус время-проекционной камеры (TPC) для многоцелевого детектора (MPD) мега-проекта NICA
Бажажин А.Г. по поручению коллаборации TPC MPD
V ежегодная конференция молодых ученых и специалистов «Алушта-2016»,
6-12 июня 2016г.
http://nica.jinr.ru/
http://mpd.jinr.ru/

## Slide 2
Магнит : 0.5 Tл соленоид сверхпроводник
Трекинг: TPC, ECT, IT
Идентификация частиц: TPC, TOF, ECAL
T0, Триггер : FFD
Центральность : ZDC
Многоцелевой детектор (MPD)
Первая стадия : TPC, TOF, ZDC, FFD, ECAL
FFD
SC Coil – сверхпроводящий
соленоид
IT – внутренний детектор
ECT – торцевой трекер на строу
трубках
TPC – время-проекционная камера
TOF – время-пролетная система
FFD – быстрый передний детектор
ZDC – калориметр под нулевыми
углами
BBC – счетчик столкновения пучков
Ecal – электромагнитны
калориметр
2

## Slide 3
Время-проекционная камера (TPC)
Схематическое изображение TPC
3
Центральный
HV-электрод
L = 3400 мм
Rout =1500 мм
Многопроволочная пропорциональная камера считывания информации (ROC-Readout Chamber)
Кольца фольги
(Al) для заземления
- Кевлар
Алюминиевая
фольга
(ROC)
TPC должна обеспечивать:
Эффективную регистрацию треков заряженных частиц в области псевдобыстрот ׀η׀ ≤ 1.2,
Двухтрековое разрешение ~ 1 см,
Импульсное разрешение: dp/p ~ 3% для частиц с энергией в пределах 0.1 < pt < 1 ГэВ/с,
Разрешение dE/dx: не хуже 8%,
при множественности: до 1000 заряженных частиц в центральном столкновении для ионов Au + Au при
частоте событий ~ 7 кГц.
TPC cooling system and
service wheel (SSW)

## Slide 4
Считывание информации с TPC
Структура ROC камеры TPC
Пэдовая плоскость и алюминиевая рама ROC камеры TPC
Структура пэдовой плоскости ROC камеры TPC:
Число рядов пэдов = 53:
-Маленькие пэды (внизу) 5×12 мм2,
-Большие пэды (вверху) 5×18 мм2,
Количество пэдов в ROC камере – 3968,
Количество пэдов в TPC – 95232.
4

## Slide 5
Параметры MPD TPC
Параметр | Величина
Полная длина TPC с FEE электроникой | 400 см
Длина TPC | 340 см
Внешний радиус | 140 см
Внутренний радиус | 27 см
Внешний радиус дрейфового объема | 133 см
Внутренний радиус дрейфового объема | 34 см
Катод | Мембрана в центре TPC
Напряженность электрического поля | ~ 140 В/см
Напряженность магнитного поля (max) | 0.5 Тл
Дрейфовый газ | 90% Ar + 10% метана (P10) при атмосферном давлении +2 мбар
Коэффициент газового усиления | ~ 104
Скорость дрейфа | 5.45 см/мкс
Время дрейфа | ~ 31 мкс
Температуроустойчивость | < 0.5 °C
Число камер считывания | 24 (12 на торцевую плоскость)
Деление на сегменты по φ | 30°
Множественность (mean) | 300
Размер пада и число рядов | 5x12 мм2 (27 рядов), 5x18 мм2 (26 рядов)
Число падов в считывающей камере | ~ 4000
Число падов в TPC | 95 232
dE/dx разрешение | не хуже чем 8%
Δp/p разрешение | ≤ 3% при 0.1< pt <1 ГэВ/с
Максимальная частота событий | ≤ 7 кГц ( L =1027 см-2с-1)
5

## Slide 6
List of the TPC main systems is presented underway. They are:
Construction of the TPC body (includes field cage, flanges and others).
Readout Chambers (ROC).
FEE, Readout, DAQ ТРС.
Laser Calibration System.
Cooling System.
Gas System.
The TPC assembling hall in building 217.
Main systems of the TPC
6

## Slide 7
TPC gas system
Gas mixture | Ar + 10%CH4
TPC gas flow, nominal | 200 l/min
TPC overpressure | (2.0 ± 0.1)mBar
O2 admixture | 20 ppm
H2O admixture | 10 ppm
External loop, refresh gas rate | 30 l/min
Fresh part of gas mixture add to external loop, range | (0-50) l/min
ТРС isolating gas | N2
N2 gas flow | (5-20) l/min
Delivery to JINR:
gas supply system - 2015
purification system - 2017
7

## Slide 8
Принципиальная схема газовой системы TPC
Рабочая газовая смесь 90%Ar+10%CH4 (P10), изолирующая газовая смесь N2.
Дрейфовый объем TPC ~ 17700 литров,
объём внутреннего изолирующих промежутков ~ 2400 литров.
Скорость рециркуляции газовой смеси составляет 12000 литров/час.
В режиме очистки дрейфового объёма ТРС система работает как открытая система. Внутреннее давление в рабочем объёме TPC – 2 ± 0.05 mbar (+ pатм.)
Rack 1
Rack 2
8

## Slide 9
Gas mixture | Ar + 10%CH4
TPC gas flow, nominal | 200 l/min
TPC overpressure | (2.0 ± 0.1)mBar
O2 admixture | 20 ppm
H2O admixture | 10 ppm
External loop, refresh gas rate | 30 l/min
Fresh part of gas mixture add to external loop, range | (0-50) l/min
ТРС isolating gas | N2
N2 gas flow | (5-20) l/min
Purification system test with TPC imitator – November 2016
Gas system supply – 2017
TPC gas system delivery to JINR – beginning of 2017
Система газового обеспечения TPC
Rack 1
Rack 2
9

## Slide 10
TPC deformation:
Max = 32 µm
Оснастка для сборки TPC Готово для производства
Проработано совместно с ООО «Прогресстех – Дубна»
10

## Slide 11
TPC assembly hall (Bld.217)
S = 84 m2 (ISO-8-9)
+ 2 rooms for equipment
Bld.217
11

## Slide 12
(TPC + termoscreen) radiation length (updated data )
2. Pad plane h=3 mm + … | 2.91 |  | 2. Pad plane h=1.5 mm | ~1.00
3. Insulating plate h=3 mm + planks+ glue | 2.17 |  | 3. Insulating plate h=1.5 mm | 0.775
4. Al frame h=5 mm + reinforce rib + border + RoC cooling tube + H2O | 27.19 |  | 4. Carbon panel h=25 mm | ~0.30
5. Epoxy glue (2x0.1 mm) | 0.056 |  |  | 0.056
Air gap L=125 cm | 0.41 |  | Air gap L=125 cm | 0.41
ROC sum: | 32.98 |  | ROC sum: | ~2.86
FE (62 FE boards) |  |  | FE (based on SAMPA chip) | 
PCB+components + connectors on pad plane, 13 kG | 21.33 |  | all FE – single layer FE - 4 layers | 1.0 5.0
FE Cooling |  |  | FE Cooling | 
Cu radiators + tube + H2O, 37 kG | 40.24 |  | Al pipes + plates on chips | 2.5
Service wheel (SSW) Al, 20.8 kG + bolts | 27.93 |  |  | NO
Sum: |  |  |  | ~22.44
LV bar, LV & DAQ+SC cables + signal cables | 15.19 |  |  | ??
Flange C1&C2 to C3&C4 (Al) 170 kg | 17.26 |  |  | 17.26
TPC thermal-screen Al (flange) +Al (clamps) +H2O, h(Al)=1.5 mm | ~3.70 |  |  | ??
Summary: | ~170.70 |  |  | 
 | Base line option |  |  | Upgrade
 | for η = 0 | for η = 1.31 |  | 
Air (beam pipe-C1) h=220 mm | 0.072 | 0.144 |  | 
C1 h=3 mm + Al foils | 1.061 | 2.122 |  | 
N2 (gap C1-C2) h=65 mm | 0.020 | 0.040 |  | 
C2 h=3 mm + Al strips on C2 | 0.958 | 1.916 |  | 
TPC gas mixture L=989 mm | 0.771 | 1.542 |  | 
Potential degrader rods + field cage | 0.085 | 0.170 |  | 
C3 h=4.05 mm + Al strips | 1.275 | 2.550 |  | 
N2 (gap C3-C4) h≈67 mm | 0.020 | 0.040 |  | 
C4 h=6.4 mm | 1.972 | 3.944 |  | 
TPC shielding Al, h=0.1 mm | 0.112 | 0.224 |  | 
TPC thermal-screen (top) Al + H2O, h=1.5mm | 2.943 | 5.886 |  | 
TPC thermal-screen (bottom) Al + H2O, h=1.5mm | 2.821 | 5.642 |  | 
Air (C4 up to TOF) h = 60 mm | 0.020 | 0.040 |  | 
Sum: | 12.13 | 24.26 |  | 
Sum without thermal-screens: | 6.37 | 12.74 |  | 
TPC radiation length for flange (horizontal) |  |  |  | 
Air(beam pipe – C1) +Therm.- scr.+C1+N2(gap C1-C2) + C2 + gas mixture (L=1082 mm) |  | 12,077 |  | 12,077
ROC |  |  | ROC | 
1. Wires | 0.24 |  | 1.4 GEM foils Cu, 8x5µm =40 µm Kapton 4x50µm =200 µm | ~0.32
12

## Slide 13
13
Спасибо за внимание!
TDR TPC - http://nica.jinr.ru/files/MPD/TPC_TDR-v1.pdf

## Slide 14
Spare

## Slide 15
Пример восстановления треков частиц в ALICE TPC

## Slide 16
Пример события в STAR TPC

## Slide 18
TPC cooling and temperature stabilization system.
Outer thermal
screen
front thermal
screen
Inner
thermal screen

## Slide 19
Испытание карт-прототипов FEC64 на ROC-прототипе “pad plane-2” (слева) и “отклик” сработавших пэдов от γ-источника 55Fe (справа)
Чертёж прототипа ‘2’ с креплением для эл. карт, вид сбоку (перпендикулярно проволочкам)
Чертёж прототипа ‘2’, основание
Пэдовая плоскость печатной платы (слева) и разводка пэдов (справа)
Чертёж прототипа ‘2’ вид сбоку вдоль натянутых проволочек (гейтовой, анодной, катодной плоскости)
Прототип ‘2’ (“pad plane-2”)

## Slide 20
Чертёж торца MPD TPC

## Slide 21
Field cage
Support rods
Структура полеформирующих электродов (field cage) TPC
Алюминизированные полеформирующие
майларовые ленты field cage
технологического прототипа TPC
шириной 13 мм и с шагом между ними 2 мм,
всего было 52 ленты.
Isulation gap

## Slide 22
Распределение электрического поля внутри технологического прототипа, рассчитанное с помощью программного пакета ANSYS Maxwell
Система field cage обеспечивает требуемое однородное электрическое поле (однородность не хуже 10-4 ) во всем объеме в 24 мм от поверхности лент,
за исключением локальных мест
возле высоковольтного электрода
(HV) и падовой плоскости, где
область неоднородности доходит до 10 см.
Майларовые
алюминизированные
ленты
~ 24 mm
Жёлто-зелёный
(светло-синий)
цвет внутри газовой камеры соответствует электрическому полю
140 V/cm с однородностью
0,01% (10-4).
140 V/cm
HV электрод
пад плайн
алюминизированные майларовые ленты field cage
5,5 мм
13 мм
2 мм